## Slide 1
ROBÓTICA MÓVEL · WORLDSKILLS · LAB 9
OmniDrive,
Command-Based
e Odometria
Da estrutura do framework à matemática que diz
onde o robô está no campo.
Base holonômica de 3 rodas a 120° · TitanQuad + navX · WPILib / Java
Notes: ⏱ 2 min · ABERTURA
Enquanto a turma senta, deixe o robô na mesa e o projeto aberto no VS Code ao lado dos slides.
Abra assim: "Este robô tem três rodas que não apontam para onde ele anda, um código em que ninguém chama o motor diretamente, e um arquivo de 200 linhas que sabe onde o robô está sem nenhum GPS. Hoje a gente desmonta as três coisas."
PERGUNTE (levantar a mão): "Quem já escreveu código de robô que funcionou na bancada e falhou na arena?" — quase todos levantam. Use isso: a maior parte das falhas vem de estrutura, não de matemática.
CONTRATO DA AULA: ~2h40 de conteúdo com 2 intervalos. Se você tiver 90 min, corte os slides marcados [OPCIONAL] nas notas e faça a Parte 3 inteira — ela é a que menos se aprende sozinho.

## Slide 2
ROTEIRO
O que vamos construir na sua cabeça hoje
Lab 9 — OmniDrive
01
1
Command-Based
Como o framework organiza o robô: subsystems,
commands, scheduler e o loop de 20 ms.
2
OmniDrive
Por que 3 rodas a 120° andam para qualquer lado,
a cinemática inversa, PID e field-oriented.
3
Odometria
Invertendo a cinemática para estimar a pose
(x, y, θ) do robô no campo, ciclo a ciclo.
★
Fio condutor: tudo que está nos slides existe no projeto lab9OmniDrive. Abra o código ao lado — os nomes são os mesmos.
Notes: ⏱ 2 min · ROTEIRO
Venda as três partes como uma escada, não como três assuntos soltos:
1) Command-Based = ONDE o código mora.
2) OmniDrive = COMO o robô obedece.
3) Odometria = COMO o robô sabe onde está — e é literalmente a parte 2 lida de trás para frente.
Diga em voz alta: "A matemática da parte 3 é a mesma da parte 2. Se você entender bem a 2, a 3 sai quase de graça." Isso tira o medo do bloco de odometria.
REGRA DA AULA: tudo que está no slide existe no projeto, com o mesmo nome. Peça que abram o repositório agora e deixem aberto — eles vão navegar junto.

## Slide 3
O ROBÔ DESTE LAB
O hardware que o software precisa conhecer
Lab 9 — OmniDrive
02
TitanQuad (CAN id 42)
Controladora Studica. Dá os 3 motores
(canais 0, 1, 2) e os 3 encoders nos
mesmos índices.
3 motores Maverick
Com caixa de redução. Limite nominal
kMaxRPM = 150 RPM — é a escala que
converte “%” em RPM alvo.
3 encoders em quadratura
1464 ticks por volta da roda.
Roda omni de 100 mm de diâmetro.
navX IMU (SPI / MXP)
Dá o rumo acumulado (yaw).
É a fonte de θ para o field-oriented
E para a odometria.
Joystick (porta 0)
Eixos X, Y, Z = andar de lado, andar
para frente e girar. Trigger zera o campo.
VMX-pi / SmartDashboard
Roda o código e publica a telemetria
(pose, velocidade) para você conferir.
⚠
Três números vêm do hardware e TÊM de ser medidos: ticks por volta, diâmetro da roda e raio do chassi (centro → centro da roda). Erro em qualquer um deles aparece como erro de odometria.
Notes: ⏱ 3 min · HARDWARE
Vá rápido nos cinco primeiros cartões — é contexto, não conteúdo. Gaste o tempo no rodapé.
O PONTO DA AULA está no aviso amarelo: ticks por volta, diâmetro da roda e raio do chassi são medidas FÍSICAS. O software não tem como descobrir sozinho. Se alguém trocar a roda por uma de outro diâmetro e não mexer no Constants, a odometria passa a mentir — e não dá erro, não trava, não avisa. Só erra.
PERGUNTE: "Qual desses três números, se estiver 5% errado, estraga mais a odometria?" (Resposta: o diâmetro — erro proporcional em toda distância. O raio só afeta o giro estimado pelas rodas, que aqui nem é usado para a pose.)
Guarde a resposta completa: ela volta no slide "Fontes de erro".

## Slide 4
MAPA DO PROJETO
Onde cada responsabilidade mora
Lab 9 — OmniDrive
03
src/main/java/frc/robot/
│
├── Main.java // ponto de entrada da JVM — nao mexer
├── Robot.java // TimedRobot: so chama o scheduler
├── RobotContainer.java // declara TUDO: subsystems, commands, botoes
├── Constants.java // numeros do robo, em um lugar so
│
├── subsystems/
│ ├── OmnidriveSubsystem.java // hardware + cinematica + PID + field-oriented
│ └── Odometry.java // matematica pura da pose (sem hardware)
│
└── commands/
├── DriveDistanceCommand.java // anda N metros numa direcao
└── SquareAutoCommand.java // compoe 4 lados = quadrado
src/test/java/frc/robot/subsystems/
└── OdometryTest.java // roda no PC: ./gradlew test
estrutura
Robot.java
Nunca cresce. Em Command-Based ele
quase não tem lógica.
RobotContainer
O “mapa” do robô. É aqui que você liga
botão → comando.
Odometry.java
Sem hardware dentro → dá para testar
no PC, sem robô.
Notes: ⏱ 3 min · MAPA DO PROJETO
Navegue a árvore no VS Code enquanto fala, na mesma ordem do slide. Eles precisam sair da aula sabendo abrir o arquivo certo sem procurar.
Três frases que valem a pena repetir:
• Robot.java nunca cresce. Se ele estiver crescendo, alguma coisa está no lugar errado.
• RobotContainer é o mapa: é lá que você liga botão a comando.
• Odometry.java não importa nada de hardware — é por isso que existe uma pasta src/test. Essa separação é escolha de projeto, não acidente.
PERGUNTE: "Por que Odometry é uma classe separada, e não um método dentro do OmnidriveSubsystem?" Deixe responderem; a resposta (testabilidade) só fecha no slide 49, mas plantar a pergunta aqui faz o slide 49 render muito mais.

## Slide 5
1
PARTE 1
Command-Based
Como o framework organiza o robô — e por que isso evita bagunça
Subsystem
Command
Scheduler
Trigger
Default command
Composições
Notes: ⏱ 1 min · DIVISÓRIA
Respire, troque o tom. Avise: "Os próximos 50 minutos não têm nenhuma conta. É só organização de código — e é a parte que mais salva competição."
Se a turma já conhece Command-Based, não pule a Parte 1: vá rápido até o slide 15 (addRequirements) e gaste o tempo lá. É o conceito que a maioria usa sem entender.

## Slide 6
MOTIVAÇÃO
O problema que o Command-Based resolve
Parte 1 — Command-Based
04
Sem framework
public void teleopPeriodic() {
// joystick
// ... e o autonomo?
// ... e se dois trechos mandarem
// potencia pro mesmo motor?
// ... e timer, flags, estados...
if (etapa == 2 && !travado) {
...
}
}
▸ Um método gigante que faz tudo
▸ Ninguém sabe quem controla o motor
▸ Autônomo e teleop viram cópias
Com Command-Based
// RobotContainer: so declara
drive.setDefaultCommand(teleop);
autoChooser.addOption("Auto 2",
new SquareAutoCommand(drive));
// Robot: so roda o scheduler
CommandScheduler.getInstance().run();
▸ Cada recurso tem um dono (subsystem)
▸ Cada comportamento é um objeto reusável
▸ O scheduler resolve os conflitos
★
Command-Based é declarativo: você descreve o robô e as regras; quem executa é o CommandScheduler.
Notes: ⏱ 3 min · MOTIVAÇÃO
Comece pela coluna da esquerda e seja honesto: "Todo mundo já escreveu isso. Eu já escrevi isso." Não transforme em deboche — eles precisam reconhecer o próprio código sem se sentir atacados.
O problema real não é o método ficar grande. É que ninguém consegue responder "quem está controlando o motor agora?". Com dois trechos escrevendo no mesmo motor, o motor obedece ao último — e o bug aparece uma vez a cada dez partidas.
PERGUNTE: "O que acontece se o autônomo não terminar e o teleop começar?" (Sem framework: os dois rodam. Com framework: o scheduler resolve.)
Feche com a palavra-chave DECLARATIVO: você descreve o robô e as regras; quem executa é o scheduler.

## Slide 7
CONCEITOS
As quatro peças — e só essas quatro
Parte 1 — Command-Based
05
SUBSYSTEM
Subsystem
Um recurso físico do robô. Dono exclusivo de um conjunto de motores e sensores.
no lab:
OmnidriveSubsystem
COMMAND
Command
Um comportamento com começo, meio e fim. Pede os subsystems que vai usar.
no lab:
DriveDistanceCommand
SCHEDULER
CommandScheduler
O único executor. Roda os comandos, resolve conflitos e chama os periodic().
no lab:
CommandScheduler.run()
TRIGGER
Trigger / Button
A condição que agenda um comando: botão, sensor, combinação lógica.
no lab:
new JoystickButton(...)
★
Regra de ouro: um recurso = um subsystem. Dois comandos nunca usam o mesmo subsystem ao mesmo tempo — o scheduler garante isso, e é esse detalhe que elimina a classe de bug “dois trechos brigando pelo mesmo motor”.
Notes: ⏱ 4 min · AS QUATRO PEÇAS
Dê o paralelo que costuma funcionar: Subsystem é um recurso com dono (como um arquivo aberto em modo exclusivo); Command é uma tarefa com começo, meio e fim; Scheduler é o sistema operacional; Trigger é o atalho de teclado.
Mostre no código, um de cada vez — abra OmnidriveSubsystem.java, DriveDistanceCommand.java, Robot.java (a linha do run()) e RobotContainer.java (o JoystickButton). Quatro arquivos, quatro peças. Leva 60 segundos e vale mais que o slide.
REGRA DE OURO (leia o rodapé em voz alta): um recurso = um subsystem. Dois comandos nunca usam o mesmo subsystem ao mesmo tempo.
PERGUNTE: "Nesse projeto, quantos subsystems existem?" (Um. E isso está certo — o robô só tem a base.)

## Slide 8
O CORAÇÃO DO FRAMEWORK
O que acontece a cada 20 ms
Parte 1 — Command-Based
06
1. Lê triggers
botões / condições
2. Agenda
comandos novos
3. execute()
dos comandos ativos
4. isFinished()
terminou? end(false)
5. periodic()
de cada subsystem
repete a cada 20 ms
▸ 20 ms = 50 Hz. É o período do TimedRobot. Todo execute() e todo periodic() roda nesse ritmo.
▸ Ordem importa: os commands rodam ANTES dos periodic() dos subsystems. Logo, o periodic() já vê o efeito do comando deste ciclo.
▸ Nada bloqueia: nunca use sleep, while(true) ou espera ocupada dentro de um comando — você travaria o robô inteiro, inclusive a odometria.
⚠
Se CommandScheduler.getInstance().run() não for chamado, NADA do Command-Based funciona: nenhum comando roda, nenhum periodic() é chamado, a odometria congela.
Notes: ⏱ 4 min · O LOOP DE 20 ms
Este é o slide mais importante da Parte 1. Percorra as cinco caixas com o dedo, na ordem, e diga em voz alta: "isso acontece 50 vezes por segundo, para sempre, em todos os modos".
Dois detalhes que ninguém conta:
• Os comandos rodam ANTES dos periodic(). Logo, o periodic() já enxerga o efeito do comando deste ciclo.
• Nada pode bloquear. Um Thread.sleep(500) dentro de um execute() congela o robô inteiro por meio segundo: joystick, odometria, segurança, tudo.
PERGUNTE: "O que acontece se eu puser um while(sensor == false) dentro do execute()?" (O robô trava. O watchdog reclama. A odometria perde 25 ciclos.)
Se der tempo, mostre o aviso de loop overrun no console — eles vão encontrar isso na competição.

## Slide 9
ROBOT.JAVA
O arquivo que você quase não edita
Parte 1 — Command-Based
07
public class Robot extends TimedRobot {
private Command m_autonomousCommand;
private RobotContainer m_robotContainer;
@Override public void robotInit() {
m_robotContainer = new RobotContainer(); // cria tudo e liga os botoes
}
@Override public void robotPeriodic() {
CommandScheduler.getInstance().run(); // <<< roda em TODOS os modos
}
@Override public void autonomousInit() {
m_autonomousCommand = m_robotContainer.getAutonomousCommand();
if (m_autonomousCommand != null) m_autonomousCommand.schedule();
}
@Override public void teleopInit() {
if (m_autonomousCommand != null) m_autonomousCommand.cancel();
}
}
Robot.java
▸ robotPeriodic roda em disabled, autônomo, teleop e test.
▸ autonomousInit só agenda o comando que o chooser selecionou.
▸ teleopInit cancela o autônomo — senão os dois disputariam o drive.
▸ Zero lógica de robô aqui. Tudo mora em RobotContainer.
★
teleopPeriodic() está VAZIO e isso é proposital: o joystick é um default command do subsystem, não código solto no periodic.
Notes: ⏱ 2 min · Robot.java
Slide rápido. A única linha que importa está destacada: CommandScheduler.getInstance().run().
Diga: "Se essa linha sumir, nada do Command-Based funciona. Nenhum comando roda, nenhum periodic() é chamado, a odometria congela — e o robô não dá erro nenhum. Ele só fica parado."
Note que robotPeriodic roda em TODOS os modos, inclusive desabilitado. Guarde: é por isso que você vai poder empurrar o robô na mão e ver a pose mudar (volta no slide 11 e no checklist do slide 51).
Chame atenção para teleopPeriodic() VAZIO — e diga que é proposital. Isso incomoda quem vem de código procedural, e o slide 16 resolve.

## Slide 10
SUBSYSTEM
O dono exclusivo do hardware
Parte 1 — Command-Based
08
public class OmnidriveSubsystem extends SubsystemBase {
private final Titan titan0; // hardware so aqui dentro
private final Titan.Motor motor1, motor2, motor3;
private final Titan.Encoder encoder1, encoder2, encoder3;
private final AHRS ahrs; // navX
private final Odometry odometry = new Odometry();
public OmnidriveSubsystem() {
titan0 = new Titan(DriveConstants.kTitanCanId);
motor1 = titan0.getMotor(DriveConstants.kMotor1Channel);
encoder1 = titan0.getEncoder(DriveConstants.kEncoder1Channel,
DriveConstants.kEncoderDistancePerTick);
motorSettings(); resetEncoders(); // ... idem motor2/3 e encoder2/3
ahrs = new AHRS(SPI.Port.kMXP); resetHeading();
}
}
OmnidriveSubsystem.java
▸ extends SubsystemBase já registra o subsystem no scheduler.
▸ private final nenhuma outra classe toca no motor. Quem quer mover o robô chama um método público.
▸ Construtor = configurar e deixar o hardware em estado conhecido.
★
Métodos públicos do subsystem são VERBOS curtos e não bloqueantes: driveRobotOriented(), driveFieldOriented(), stop(), resetEncoders(), getPose().
Notes: ⏱ 3 min · SUBSYSTEM
O ponto é encapsulamento, não sintaxe. Pergunte: "Quem pode chamar motor1.set() neste projeto?" Resposta: só o próprio subsystem. Nenhum comando toca no motor — comandos chamam métodos públicos.
Mostre a lista de métodos públicos no rodapé e caracterize o estilo: VERBOS curtos e não bloqueantes. driveFieldOriented() calcula e retorna; ela não espera o robô chegar em lugar nenhum. Quem espera é o comando, ciclo a ciclo.
PERGUNTE: "Por que o construtor chama resetEncoders() e resetHeading()?" (Para o robô começar num estado conhecido. Sem isso a primeira leitura é lixo acumulado da energização anterior.)
Observação honesta: extends SubsystemBase já registra o subsystem no scheduler — é o que faz o periodic() ser chamado sozinho.

## Slide 11
PERIODIC()
O relógio particular do subsystem
Parte 1 — Command-Based
09
@Override
public void periodic() {
// Odometria: precisa rodar TODO ciclo, senao o deslocamento entre
// duas atualizacoes vira uma reta e a curva e perdida.
double[] d = getEncoderDistances();
odometry.update(getRotation2d(), d[0], d[1], d[2]);
publishTelemetry();
}
periodic()
O que ENTRA no periodic()
Leitura de sensores, atualização de estimadores de estado (odometria!), telemetria, verificações de segurança. Tudo que precisa acontecer sempre, independente do comando ativo.
O que NÃO entra
Decidir para onde o robô vai. Essa decisão é do comando. Se o periodic() mandar potência no motor, ele briga com o comando ativo.
Por que todo ciclo
A odometria integra deltas. Se você pular ciclos, cada passo fica maior e a aproximação do arco piora — o erro cresce nas curvas.
★
periodic() roda mesmo com o robô desabilitado. É por isso que você pode empurrar o robô na mão e ver a pose mudar no dashboard — excelente teste.
Notes: ⏱ 3 min · periodic()
A pergunta que organiza o slide: o que é do subsystem e o que é do comando?
• Subsystem: medir, estimar, publicar, proteger. Acontece sempre.
• Comando: decidir para onde ir. Acontece enquanto aquele comportamento está ativo.
Se o periodic() mandar potência no motor, ele vira um segundo dono — e briga com o comando ativo. Essa é a regra prática.
Leia o comentário do código em voz alta ("precisa rodar TODO ciclo"): a odometria integra deltas; pular ciclos aumenta o passo de integração e piora a aproximação do arco. Isso volta no slide 44.
DEMONSTRE se o robô estiver na mesa: deixe desabilitado, empurre com a mão e mostre os números mudando no dashboard. É o momento "aaah" da aula inteira — vale os 30 segundos.

## Slide 12
COMMAND
Ciclo de vida: quatro métodos, nada mais
Parte 1 — Command-Based
10
initialize()
1x, ao ser agendado
zera encoders, guarda rumo
execute()
a cada 20 ms
calcula e manda potência
end(interrupted)
1x, ao sair
para os motores
isFinished() == false
isFinished()
== true
outro comando exige o mesmo subsystem
end(true)
Método
Quando roda
Para quê
initialize()
1x, ao ser agendado
preparar: zerar encoders, guardar referência
execute()
a cada 20 ms
calcular e aplicar a ação
isFinished()
a cada 20 ms, após execute
responder: já acabou?
end(interrupted)
1x, ao sair
limpar: parar motores, resetar filtros
Notes: ⏱ 4 min · CICLO DE VIDA DO COMMAND
Percorra o diagrama contando uma história: o comando é agendado → initialize() uma vez → execute() repete a cada 20 ms enquanto isFinished() devolver false → end() uma vez.
As duas setas de saída são o que diferencia quem entendeu de quem decorou:
• isFinished() == true → end(false) — terminou sozinho.
• outro comando exige o mesmo subsystem → end(true) — foi interrompido.
Em ambos os casos end() roda. É por isso que parar o motor no end() é seguro.
PERGUNTE: "Por que zerar o encoder no initialize() e não no construtor?" (O construtor roda uma vez, na inicialização do robô. O comando pode ser agendado várias vezes. Zerar no construtor mede a distância desde que o robô ligou.) Esse erro aparece todo ano.
A tabela de baixo é material de consulta — não leia linha por linha.

## Slide 13
COMMAND NA PRÁTICA
DriveDistanceCommand: andar N metros sem girar
Parte 1 — Command-Based
11
public class DriveDistanceCommand extends CommandBase {
public DriveDistanceCommand(OmnidriveSubsystem drive,
double dirX, double dirY, double meters) {
this.drive = drive;
double norm = Math.hypot(dirX, dirY); // normaliza a direcao
if (norm < 1e-6) norm = 1.0; // evita divisao por zero
this.dirX = dirX / norm;
this.dirY = dirY / norm;
this.targetDistance = Math.abs(meters);
addRequirements(drive); // <<< reserva o subsystem
}
@Override public void initialize() {
drive.resetEncoders(); // zera a regua
startHeading = drive.getHeading(); // rumo de referencia
}
@Override public boolean isFinished() {
return traveledDistance() >= targetDistance - kDistanceTolerance;
}
@Override public void end(boolean interrupted) { drive.stop(); }
}
DriveDistanceCommand.java
▸ Construtor só guarda parâmetros — o robô ainda não existe em movimento.
▸ initialize() é o lugar de zerar a medição. Fazer isso no construtor seria um bug: o comando pode ser reusado.
▸ isFinished() mede distância real por encoder — não depende de tempo nem de bateria.
▸ end() sempre para o motor, inclusive quando interrompido.
Notes: ⏱ 3 min · DriveDistanceCommand (estrutura)
Leia o código na ordem do ciclo de vida, não de cima para baixo: construtor → initialize → isFinished → end.
Destaques:
• A direção é normalizada no construtor (Math.hypot). Por isso "Auto 1" com (1, −1) anda na diagonal com a mesma velocidade de um lado reto, e não com √2 vezes.
• A guarda norm < 1e-6 evita divisão por zero se alguém passar (0,0).
• addRequirements(drive) é a linha mais importante do arquivo — volta no slide 15.
• isFinished() mede distância REAL por encoder. Não depende de tempo nem de nível de bateria. Compare com a alternativa ingênua ("ande por 2 segundos"), que muda de resultado com a bateria meia.
PERGUNTE: "Esse comando termina sozinho ou precisa ser cancelado?" (Termina sozinho — tem isFinished de verdade.)

## Slide 14
COMMAND NA PRÁTICA
execute(): rampa de frenagem + correção de rumo
Parte 1 — Command-Based
12
@Override
public void execute() {
double remaining = targetDistance - traveledDistance();
// Rampa de desaceleracao nos ultimos centimetros, para nao passar do ponto
double speed = AutoConstants.kDriveSpeed;
if (remaining < AutoConstants.kRampDownDistance) {
speed *= remaining / AutoConstants.kRampDownDistance;
}
speed = Math.max(speed, AutoConstants.kMinDriveSpeed); // piso: vence o atrito
// Correcao proporcional para o robo nao "abrir" o rumo enquanto anda
double headingError = startHeading - drive.getHeading();
double turn = headingError * AutoConstants.kHeadingP;
turn = Math.max(-kMaxTurnOutput, Math.min(kMaxTurnOutput, turn)); // teto
drive.driveFieldOriented(dirX * speed, dirY * speed, turn);
}
execute()
▸ Rampa evita passar do alvo: perto do fim, velocidade cai proporcionalmente.
▸ Piso kMinDriveSpeed: abaixo disso o robô não vence o atrito e para antes.
▸ Correção P de rumo: o giro residual é corrigido, com teto para não virar rotação.
⚠
Controlador proporcional (P) escrito à mão. Se o robô girar em vez de corrigir, o sinal está invertido — use -0.010.
Notes: ⏱ 3 min · execute(): rampa + correção
Três ideias, uma de cada vez:
1) RAMPA DE FRENAGEM — nos últimos 15 cm a velocidade cai proporcional ao que falta. Sem isso o robô passa do ponto por inércia.
2) PISO (kMinDriveSpeed) — a rampa levaria a velocidade a zero antes de chegar; abaixo de certo valor o motor não vence o atrito estático e o robô para antes do alvo. O piso resolve.
3) CORREÇÃO DE RUMO — um controlador P escrito à mão: erro de ângulo × ganho, com teto para não virar rotação.
AVISO PRÁTICO (está no aviso lateral): na primeira vez testem com kHeadingP = 0.0. Se o robô girar em vez de corrigir, o sinal está invertido — usem −0.010. Isso economiza uma tarde.
PERGUNTE: "Por que o teto (kMaxTurnOutput)?" (Um erro grande de rumo geraria uma correção que domina o movimento: o robô giraria em vez de andar.)

## Slide 15
ADDREQUIREMENTS()
A regra que impede dois comandos de brigar
Parte 1 — Command-Based
13
Comando A
(default: joystick)
Comando B
(SquareAutoCommand)
OmnidriveSubsystem
só UM pode usar por vez
▸ Quem chega depois ganha. Ao agendar B, o scheduler interrompe A: chama A.end(true) e passa a rodar B.
▸ Esqueceu o addRequirements? Os dois rodam juntos, os dois escrevem no motor, e o motor obedece ao último — bug intermitente, difícil de achar.
▸ Comandos que não movem nada podem não exigir subsystem (ex.: um InstantCommand que só lê um valor).
▸ Em grupos, as exigências se somam: o grupo exige tudo que seus filhos exigem.
★
addRequirements(drive) é a linha mais importante de um comando que mexe no robô. Decore isso.
Notes: ⏱ 4 min · addRequirements()
Pare aqui. Se a turma só levar um conceito da Parte 1, que seja este.
Conte a regra com o diagrama: o subsystem só tem um dono por vez. Quando B é agendado, o scheduler chama A.end(true) e passa a rodar B. Quem chega depois ganha.
O cenário do bug: você esquece addRequirements. Os dois comandos rodam juntos, os dois chamam motor.set(), e o motor obedece ao último que escreveu naquele ciclo. O robô anda "quase certo", de forma intermitente, e você perde horas procurando no lugar errado.
PERGUNTE: "O default command do drive e o SquareAutoCommand podem rodar juntos?" (Não — os dois exigem o drive. E é exatamente por isso que o joystick para de funcionar sozinho durante o autônomo, sem você escrever uma linha para isso.)
Mencione: em grupos, as exigências se somam — o grupo exige tudo que seus filhos exigem.

## Slide 16
DEFAULT COMMAND
O que o subsystem faz quando ninguém manda nada
Parte 1 — Command-Based
14
private void configureDefaultCommands() {
driveSubsystem.setDefaultCommand(
new RunCommand(
() -> driveSubsystem.driveFieldOriented(
applyDeadband(joystick.getX(), OIConstants.kDeadband),
applyDeadband(-joystick.getY(), OIConstants.kDeadband),
applyDeadband(joystick.getZ(), OIConstants.kDeadband)),
driveSubsystem)); // <<< o subsystem exigido
}
RobotContainer.configureDefaultCommands()
▸ É o teleop. Enquanto nenhum outro comando exigir o drive, este roda.
▸ Volta sozinho. Quando o autônomo termina ou é cancelado, o default reassume.
▸ Nunca termina: RunCommand tem isFinished() == false para sempre.
-joystick.getY()
O eixo Y do joystick é positivo para BAIXO. O sinal negativo faz “empurrar para frente” virar valor positivo. Erro clássico de lab.
Lambda () -> ...
RunCommand recebe um pedaço de código. É lido a cada ciclo — logo, lê o joystick sempre atualizado.
Notes: ⏱ 3 min · DEFAULT COMMAND
Aqui você fecha a pergunta que ficou aberta no slide 9: por que teleopPeriodic() está vazio.
O teleop é um comando como qualquer outro — só que é o comando padrão do subsystem. Enquanto ninguém mais exigir o drive, ele roda. Quando o autônomo termina ou é cancelado, ele reassume sozinho. Você não escreve nenhuma linha de "voltar para o controle manual".
Dois detalhes técnicos:
• RunCommand nunca termina (isFinished sempre false) — é exatamente o que se quer num default.
• O lambda () -> ... é lido A CADA CICLO. Por isso lê o joystick sempre atualizado. Se fosse um valor calculado uma vez, o robô ficaria preso na primeira leitura.
O MENOS óbvio e mais cobrado: o sinal negativo em −joystick.getY(). O eixo Y do joystick é positivo para BAIXO. Erro clássico de lab — vale escrever no quadro.

## Slide 17
COMANDOS PRONTOS
Você escreve menos classes do que imagina
Parte 1 — Command-Based
15
Classe
isFinished()
Para que serve
No lab
InstantCommand
na hora (1 ciclo)
disparar uma ação pontual
drive::resetHeading
RunCommand
nunca
rodar um lambda sem fim
teleop (default command)
WaitCommand
após N segundos
pausa entre etapas
pause() do quadrado
StartEndCommand
nunca
liga ao entrar, desliga ao sair
—
FunctionalCommand
você define
os 4 métodos como lambdas
—
// Uma acao pontual num botao
new JoystickButton(joystick, OIConstants.kResetGyroButton)
.whenPressed(new InstantCommand(driveSubsystem::resetHeading));
InstantCommand + botao
⚠
Este projeto usa WPILib 2020: o binding é .whenPressed(...) e a geometria vem de edu.wpi.first.wpilibj.geometry. Em versões novas isso virou .onTrue(...) e edu.wpi.first.math.geometry.
Notes: ⏱ 2 min · COMANDOS PRONTOS [OPCIONAL se o tempo apertar]
Slide de referência. Não leia a tabela: aponte a coluna isFinished() e diga que ela é o que distingue as classes.
A mensagem é econômica: a maioria dos comportamentos não precisa de uma classe nova. InstantCommand para uma ação pontual, RunCommand para algo contínuo, WaitCommand para pausa.
Mostre o exemplo de baixo e conecte: o botão de reset do campo neste projeto é literalmente isso — um InstantCommand com uma referência de método.
NOTA DE VERSÃO (leia o aviso): este projeto é WPILib 2020. Hoje .whenPressed virou .onTrue e a geometria mudou de pacote. Avise agora para eles não se perderem lendo a documentação atual — vão achar nomes diferentes.

## Slide 18
COMPOSIÇÕES
Comandos que contêm comandos
Parte 1 — Command-Based
16
Sequential
um depois do outro
A → B → C
Parallel
todos juntos; acaba
quando o último acaba
A ∥ B ∥ C
ParallelRace
todos juntos; acaba
quando o PRIMEIRO acaba
A ∥ B → 1º vence
ParallelDeadline
acaba quando o
“líder” acaba
A(líder) ∥ B
// Decorators: compoem sem criar classe nova
new DriveDistanceCommand(drive, 0, 1, 0.5)
.withTimeout(6.0) // rede de seguranca: desiste em 6 s
.andThen(new WaitCommand(0.25)) // emenda outro comando no fim
.alongWith(new InstantCommand(() -> SmartDashboard.putBoolean("indo", true)));
decorators
⚠
withTimeout() é um ParallelRace com um WaitCommand por baixo. Todo autônomo sério tem timeout em cada etapa — senão um robô travado empurra a parede até o fim da partida.
Notes: ⏱ 3 min · COMPOSIÇÕES
Os quatro cartões em 60 segundos — o que importa é a diferença entre Race e Deadline (quem decide o fim).
Gaste o tempo no bloco de decorators: você compõe comportamento sem criar classe nova.
INSISTA no withTimeout. É um ParallelRace com um WaitCommand por baixo. Diga a frase: "Todo autônomo sério tem timeout em cada etapa. Sem isso, um robô travado contra a parede fica empurrando até o fim da partida — e o resto da rotina nunca acontece."
PERGUNTE: "Se a etapa 1 trava e tem timeout de 6 s, o que acontece com as etapas 2, 3 e 4?" (Rodam normalmente. O grupo segue em frente. Esse é o ponto.)

## Slide 19
COMPOSIÇÃO REAL
SquareAutoCommand: o quadrado é só uma sequência
Parte 1 — Command-Based
17
public class SquareAutoCommand extends SequentialCommandGroup {
public SquareAutoCommand(OmnidriveSubsystem drive) {
double side = AutoConstants.kSquareSideMeters;
addCommands(
new InstantCommand(drive::resetHeading), // o rumo atual vira o zero
leg(drive, 0.0, 1.0, side), // lado 1
pause(),
leg(drive, 1.0, 0.0, side), // lado 2
pause(),
leg(drive, 0.0, -1.0, side), // lado 3
pause(),
leg(drive, -1.0, 0.0, side), // lado 4
new InstantCommand(drive::stop, drive));
}
private static Command leg(OmnidriveSubsystem drive, double dirX,
double dirY, double meters) {
return new DriveDistanceCommand(drive, dirX, dirY, meters)
.withTimeout(AutoConstants.kLegTimeoutSeconds);
}
// pause() -> new WaitCommand(AutoConstants.kPauseSeconds)
}
SquareAutoCommand.java
▸ Zero lógica nova. Só reusa DriveDistanceCommand quatro vezes.
▸ Sem girar. A frente do robô aponta para o mesmo lado o trajeto inteiro — é o ganho do omni.
▸ pause() deixa o robô assentar antes de trocar de direção (inércia + folga).
▸ leg() e pause() são fábricas privadas: o addCommands fica legível.
Notes: ⏱ 2 min · SquareAutoCommand
A sacada do slide: não há nenhuma lógica nova aqui. É DriveDistanceCommand quatro vezes, com pausas, dentro de um SequentialCommandGroup.
Diga: "Isto é o retorno do investimento da Parte 1. Você escreveu um comando bem feito e agora monta trajetos de graça."
Três detalhes:
• O resetHeading() no início faz o rumo em que o robô foi colocado no tapete virar o 0° daquele trajeto.
• O robô NÃO gira em nenhum momento — a frente aponta para o mesmo lado o trajeto inteiro. É o ganho concreto de ter 3 rodas omni, e é o gancho para a Parte 2.
• pause() existe por física: a inércia e a folga da transmissão precisam assentar antes de inverter a direção.
PERGUNTE: "Como você faria um triângulo?" (Trocando os vetores de direção. Nenhuma linha nova de controle.) É o exercício 4 do slide 53.

## Slide 20
ROBOTCONTAINER
O lugar onde o robô é declarado
Parte 1 — Command-Based
18
public class RobotContainer {
private final OmnidriveSubsystem driveSubsystem = new OmnidriveSubsystem();
private final Joystick joystick = new Joystick(OIConstants.kJoystickPort);
private final SendableChooser<Command> autoChooser;
public RobotContainer() {
autoChooser = new SendableChooser<>();
configureButtonBindings();
configureDefaultCommands();
}
private void configureButtonBindings() {
SmartDashboard.putData("Autonomous", autoChooser);
autoChooser.setDefaultOption("Autonomous None", new InstantCommand());
new JoystickButton(joystick, OIConstants.kResetGyroButton)
.whenPressed(new InstantCommand(driveSubsystem::resetHeading));
autoChooser.addOption("Auto 1",
new DriveDistanceCommand(driveSubsystem, 1, -1, 0.2));
autoChooser.addOption("Auto 2", new SquareAutoCommand(driveSubsystem));
}
public Command getAutonomousCommand() { return autoChooser.getSelected(); }
}
RobotContainer.java
▸ Um subsystem só. Instanciado aqui e passado por construtor a quem precisar.
▸ SendableChooser deixa você escolher o autônomo no dashboard, sem recompilar.
▸ Default “None” = InstantCommand vazio. Robô paradão é o padrão seguro.
▸ Auto 1 anda 0,2 m na diagonal (1, -1) — já normalizada no construtor.
Notes: ⏱ 2 min · RobotContainer
Mostre que o arquivo inteiro é declaração: o que existe, quem responde a qual botão, quais autônomos estão disponíveis.
Pontos:
• Um único subsystem, instanciado aqui e passado por construtor a quem precisar. Nunca static, nunca singleton improvisado.
• SendableChooser deixa escolher o autônomo no dashboard, sem recompilar. Na competição isso vale ouro — você troca a estratégia entre partidas.
• O default "Autonomous None" é um InstantCommand vazio. Robô parado é o padrão seguro: se ninguém escolher nada, nada acontece.
PERGUNTE: "Auto 1 é (1, −1) com 0.2 m. Quanto o robô anda?" (0,2 m — a direção foi normalizada no construtor. Se não fosse, andaria 0,2·√2 ≈ 0,28 m.)

## Slide 21
CONSTANTS
Nenhum número mágico espalhado pelo código
Parte 1 — Command-Based
19
public static final class DriveConstants {
public static final int kTitanCanId = 42;
public static final int kMotor1Channel = 0; // Traseira
public static final int kMotor2Channel = 1; // Frontal Direita
public static final int kMotor3Channel = 2; // Frontal Esquerda
// CONFERIR NO HARDWARE
public static final double kEncoderTicksPerRevolution = 1464.0;
public static final double kWheelDiameterMeters = 0.100;
public static final double kEncoderDistancePerTick =
(Math.PI * kWheelDiameterMeters) / kEncoderTicksPerRevolution;
public static final double kRobotRadiusMeters = 0.150;
public static final boolean kGyroReversed = false;
public static final double kMaxRPM = 150.0;
public static final double kP = 0.005, kI = 0.001, kD = 0.000;
public static final double kSlewRateX = 2.0, kSlewRateY = 2.0, kSlewRateZ = 3.0;
}
Constants.java
▸ Três blocos: DriveConstants (hardware), AutoConstants (trajeto), OIConstants (controle).
▸ Derivadas na classe. kEncoderDistancePerTick é calculada, não digitada.
▸ Comentário “CONFERIR” marca o que depende de medir o robô.
★
kGyroReversed vale para a odometria E para o field-oriented ao mesmo tempo. Uma flag, duas funções — assim as duas nunca divergem de convenção.
Notes: ⏱ 2 min · CONSTANTS [OPCIONAL se o tempo apertar]
Rápido. Três blocos: DriveConstants (hardware), AutoConstants (trajeto), OIConstants (controle).
Dois hábitos que vale ensinar:
• Constantes DERIVADAS são calculadas, não digitadas. kEncoderDistancePerTick sai de π·diâmetro/ticks. Se alguém trocar a roda, muda um número e o resto acompanha.
• O comentário "CONFERIR NO HARDWARE" marca o que depende de medir o robô físico. É uma convenção simples que evita que alguém confie num número que nunca foi verificado.
DESTAQUE o rodapé: kGyroReversed vale para a odometria E para o field-oriented ao mesmo tempo. Uma flag, duas funções — assim as duas nunca divergem de convenção. Se fossem dois sinais separados, um dia alguém corrigiria um e esqueceria o outro, e o robô ficaria com o campo girado só na odometria.

## Slide 22
TRATANDO O JOYSTICK
Zona morta com reescalonamento
Parte 1 — Command-Based
20
private static double applyDeadband(double value, double deadband) {
if (Math.abs(value) > deadband) {
return (value - Math.copySign(deadband, value)) / (1.0 - deadband);
}
return 0.0;
}
applyDeadband()
▸ O problema: joystick parado raramente lê 0.000 — lê 0.01, 0.02. O robô “anda sozinho”.
▸ Zona morta simples resolve isso mas cria um degrau: ao passar do limiar, a saída salta.
▸ Reescalonamento estica o que sobrou de volta para 0…1. Sem degrau, sem deriva.
entrada
saída
5%
vermelho = zona morta · verde = reescalonado
pontilhado = sem filtro
★
Math.copySign(deadband, value) tira a zona morta respeitando o sinal: funciona igual empurrando para frente ou para trás.
Notes: ⏱ 2 min · ZONA MORTA
Comece pelo sintoma, não pela solução: "Você solta o joystick e o robô anda sozinho devagar. Por quê?" — o eixo parado lê 0.01, 0.02, nunca 0.000.
Zona morta simples resolve a deriva mas cria um degrau: ao cruzar os 5%, a saída pula de 0 para 0,05 de uma vez. O piloto sente como um solavanco.
O reescalonamento estica o que sobrou de volta para 0…1 — é o que o gráfico mostra: sem degrau, sem deriva, e o alcance total preservado.
Math.copySign(deadband, value) é o truque que faz funcionar igual nos dois sentidos. Vale mostrar o que aconteceria sem ele (assimetria entre frente e ré).
PERGUNTE: "5% é muito ou pouco?" (Depende do joystick. Se o robô ainda derivar, aumente; se o controle ficar insensível, diminua. É calibração, não dogma.)

## Slide 23
FECHA A PARTE 1
Checklist mental do Command-Based
Parte 1 — Command-Based
21
✓
O scheduler é chamado?
CommandScheduler.getInstance().run() em robotPeriodic().
✓
Todo comando que move declara?
addRequirements(subsystem) no construtor.
✓
O hardware está encapsulado?
Motores private final dentro do subsystem.
✓
Nada bloqueia?
Sem sleep, sem while de espera, sem loop longo.
✓
O teleop é um default command?
setDefaultCommand(), não código no teleopPeriodic().
✓
Toda etapa de autônomo tem timeout?
.withTimeout(segundos) em cada perna.
Notes: ⏱ 2 min · CHECKLIST DA PARTE 1
Não leia os seis. Passe o olho e peça que a turma responda em voz alta "sim" ou "não" para cada um pensando no próprio código da equipe.
É aqui que você mede se a Parte 1 pegou. Se alguém hesitar no item "Todo comando que move declara?", volte 8 slides e refaça o diagrama do addRequirements — vale mais do que seguir em frente.
SUGESTÃO: este é um bom ponto de intervalo de 10 minutos. A Parte 2 começa com geometria e pede a turma descansada.

## Slide 24
2
PARTE 2
OmniDrive
Três rodas a 120°: andar para qualquer lado sem precisar girar
Holonômico
Roda omni
Cinemática inversa
Normalização
PID
Field-oriented
Notes: ⏱ 1 min · DIVISÓRIA
Troque o tom de novo: "Agora tem conta. Não é conta difícil — é projeção de vetor, que vocês já fizeram em física — mas precisa de papel."
Peça que peguem papel e caneta AGORA. Os slides 28 e 29 funcionam muito melhor se eles refizerem as contas junto, em vez de olharem.

## Slide 25
CONCEITO
Holonômico vs. não-holonômico
Parte 2 — OmniDrive
22
Base diferencial (2 rodas) — NÃO holonômica
Controla 2 coisas: velocidade linear e giro. Para ir para o lado, tem que girar, andar e girar de volta. 3 graus de liberdade no plano, mas só 2 atuáveis.
Base omni (3 rodas a 120°) — HOLONÔMICA
Controla 3 coisas ao mesmo tempo: andar para frente, andar para o lado e girar — de forma independente. 3 graus de liberdade, 3 atuadores.
3 motores → 3 graus de liberdade: v_frente , v_lado , ω
▸ Na prática: o robô pode transladar na diagonal mantendo a frente apontada para o alvo — é exatamente o que o SquareAutoCommand faz.
▸ Preço a pagar: os rolos passivos escorregam; a odometria por roda é menos confiável que numa base diferencial. Daí usar a IMU para o ângulo.
Notes: ⏱ 3 min · HOLONÔMICO
Demonstre em vez de explicar. Pegue qualquer objeto em cima da mesa:
• Base diferencial (um carrinho): para ir para o lado, tem que girar, andar e desgirar.
• Base holonômica: vai para o lado direto, sem girar.
A frase precisa: 3 graus de liberdade no plano (x, y, θ). A diferença é quantos deles você consegue ATUAR de forma independente. Diferencial: 2. Omni com 3 rodas: 3.
Conecte com o que eles já viram: é por isso que o SquareAutoCommand faz um quadrado sem nunca girar.
SEJA HONESTO sobre o preço: rolos passivos escorregam. A odometria por roda numa base omni é menos confiável que numa diferencial. Esse é o motivo de a Parte 3 usar a IMU para o ângulo — plante aqui, colha no slide 42.

## Slide 26
A RODA OMNI
Tração num eixo, deslizamento livre no outro
Parte 2 — OmniDrive
23
vista de frente da roda
tração (motor)
desliza livre
▸ Aro com rolos passivos montados a 90° do eixo principal.
▸ Direção de tração: a roda empurra o robô na direção do seu próprio giro — só nessa direção ela tem força.
▸ Direção perpendicular: os rolos giram e a roda escorrega sem resistir. É isso que permite às outras duas rodas arrastarem o robô de lado.
▸ Consequência para o código: cada roda contribui apenas com a componente do movimento do chassi projetada na sua direção de tração.
▸ Consequência para a odometria: o escorregamento dos rolos é ruído. Distância sai razoável, ângulo sai ruim.
Notes: ⏱ 3 min · A RODA OMNI
Se tiver uma roda omni solta, passe pela turma. Vale mais que o slide inteiro. Peça que empurrem no eixo de tração e depois de lado.
A ideia: a roda só tem força numa direção — a do próprio giro. Na perpendicular, os rolos giram e ela escorrega sem resistir.
As duas consequências do slide são as que importam:
• Para o código: cada roda contribui apenas com a COMPONENTE do movimento do chassi projetada na sua direção de tração. Essa frase é literalmente a cinemática inversa do próximo slide — anuncie isso.
• Para a odometria: o escorregamento dos rolos é ruído. Distância sai razoável, ângulo sai ruim.
PERGUNTE: "Se as três rodas travassem os rolos, o que aconteceria?" (O robô não conseguiria andar — as três direções de tração brigariam entre si. O deslizamento livre é o que torna a base possível.)

## Slide 27
GEOMETRIA DO CHASSI
Três rodas, 120° entre elas
Parte 2 — OmniDrive
24
frente (+)
lado (+)
roda 1
traseira
roda 2
frontal dir.
roda 3
frontal esq.
R
▸ Rodas tangenciais: cada roda é montada tangente ao círculo de raio R centrado no robô.
▸ 120° de separação = as três direções de tração cobrem o plano inteiro. Qualquer vetor de velocidade pode ser decomposto nelas.
▸ Mesmo R para as três → num giro puro, as três rodas andam o mesmo arco R·Δθ, no mesmo sentido.
▸ Setas brancas = sentido positivo de cada roda. Mudar a montagem física ou o setInverted() muda o sinal das equações.
▸ kRobotRadiusMeters = 0.150 — é a única constante geométrica que a odometria usa para converter arco em radianos.
★
Constants nomeia as rodas como traseira (motor 1), frontal direita (motor 2) e frontal esquerda (motor 3) — essa é a ordem dos vetores em todo o código.
Notes: ⏱ 4 min · GEOMETRIA DO CHASSI
Use o diagrama fisicamente: aponte cada roda no slide E no robô real, dizendo o número. Roda 1 traseira, roda 2 frontal direita, roda 3 frontal esquerda. Essa ordem é a ordem dos vetores em TODO o código — se eles trocarem, nada funciona.
Dois fatos geométricos que sustentam a conta do próximo slide:
• As três direções de tração, separadas por 120°, cobrem o plano inteiro. Qualquer vetor de velocidade pode ser decomposto nelas.
• Como as três rodas estão no mesmo raio R, um giro puro faz as três andarem o MESMO arco R·Δθ, no mesmo sentido. Guarde isso — é a chave da cinemática direta no slide 40.
As setas brancas são o sentido positivo de cada roda. Diga: "Mudar a montagem física ou um setInverted() muda o sinal das equações. A matemática não sabe como vocês parafusaram o robô."
PERGUNTE: "Por que a roda traseira é a que empurra o robô de lado?" (Porque ela é tangente ao círculo, e no ponto traseiro a tangente é lateral.) Essa resposta é a base do slide 37 — não pule.

## Slide 28
CINEMÁTICA INVERSA
Do movimento desejado para a velocidade de cada roda
Parte 2 — OmniDrive
25
Projetamos o movimento do chassi na direção de tração de cada roda e somamos o arco do giro:
v1 = −vx + ω
v2 = 0.5·vx + (√3/2)·vy + ω
v3 = 0.5·vx − (√3/2)·vy + ω
// Cinematica holonomica de 3 rodas a 120 graus
double targetPercent1 = -vx + wz;
double targetPercent2 = 0.5 * vx + (Math.sqrt(3) / 2.0) * vy + wz;
double targetPercent3 = 0.5 * vx - (Math.sqrt(3) / 2.0) * vy + wz;
driveRobotOriented()
▸ Três equações, três incógnitas
▸ Sistema LINEAR → vale para % , m/s ou metros
▸ ω aparece igual nas três (mesmo R)
Notes: ⏱ 5 min · CINEMÁTICA INVERSA chassi -> roda
NÃO apresente as equações como fórmula pronta. Derive uma delas no quadro com a turma e deixe as outras duas por analogia.
Roteiro da derivação (roda traseira, a mais fácil):
1) A roda só tem força na direção de tração dela.
2) Logo, o que ela precisa girar é a projeção do movimento do chassi nessa direção — produto escalar.
3) Some o arco do giro: numa rotação pura de Δθ, toda roda a raio R percorre R·Δθ.
4) Pronto: v1 = −vx + ω.
Faça questão de dizer que o sistema é LINEAR. Por isso as mesmas três equações valem para porcentagem, para m/s e para metros percorridos. É isso que permite reusá-las na odometria — anuncie: "Daqui a 12 slides vamos ler essas mesmas três linhas de trás para frente."
O ω aparece igual nas três justamente porque o raio é o mesmo para todas.

## Slide 29
CONFERINDO NA MÃO
Três casos que você deve saber de cabeça
Parte 2 — OmniDrive
26
Movimento
vx
vy
ω
v1
v2
v3
Leitura
translação eixo 1
1
0
0
−1
+0.5
+0.5
roda 1 contra, 2 e 3 a meia força
translação eixo 2
0
1
0
0
+0.87
−0.87
roda 1 só desliza, 2 e 3 opostas
giro puro
0
0
1
+1
+1
+1
as três iguais → gira no lugar
diagonal
1
1
0
−1
+1.37
−0.37
passou de 1 → precisa normalizar
★
O caso do giro puro é o teste mais útil: se as três rodas recebem o MESMO valor e o robô translada em vez de girar, uma roda está montada ou invertida errado.
▸ Linha 4 é o motivo da normalização: o somatório estourou o alcance do motor (|v2| = 1.37 > 1). Sem tratar, o motor satura e a DIREÇÃO do movimento muda.
Notes: ⏱ 4 min · CONFERINDO NA MÃO
Trabalhe a tabela linha a linha, com a turma fazendo a conta. Não entregue as respostas de imediato — tape a coluna e pergunte.
• Translação no eixo 1: a roda 1 vai contra, as outras duas a meia força. Pergunte por que "meia": é o cos(60°).
• Translação no eixo 2: a roda 1 não faz nada (só desliza) e as outras duas vão em sentidos opostos. É a rotação pura do par.
• GIRO PURO é o caso mais útil da aula. As três recebem o mesmo valor. Leia o aviso em voz alta: se as três recebem o mesmo valor e o robô TRANSLADA em vez de girar, tem roda montada ou invertida errada. Esse é o primeiro teste de bancada do checklist do slide 51.
• Diagonal: |v2| = 1.37 > 1. Deixe o desconforto no ar e emende direto no próximo slide.
PERGUNTE antes de virar: "O que o motor faz quando você manda 1.37?" (Satura em 1. E a direção do movimento muda — é o problema que a normalização resolve.)

## Slide 30
NORMALIZAÇÃO
Saturar sem distorcer a direção
Parte 2 — OmniDrive
27
// Normalizacao de velocidade
double maxSpeed = Math.max(Math.abs(targetPercent1),
Math.max(Math.abs(targetPercent2), Math.abs(targetPercent3)));
if (maxSpeed > 1.0) {
targetPercent1 /= maxSpeed;
targetPercent2 /= maxSpeed;
targetPercent3 /= maxSpeed;
}
driveRobotOriented()
▸ Divide as TRÊS pelo mesmo fator. O vetor fica mais curto, mas aponta exatamente para o mesmo lado.
▸ Cortar individualmente (clamp) seria o erro: só a roda que estourou seria reduzida, e o robô sairia torto.
▸ Efeito prático: na diagonal o robô fica mais lento que na reta — e isso é fisicamente inevitável.
pedido vs. normalizado
rosa = pedido (estourou) · verde = enviado
mesma direção, módulo menor
Notes: ⏱ 3 min · NORMALIZAÇÃO
Use o gráfico: o vetor rosa é o pedido, o verde é o enviado. Mesma direção, módulo menor.
A ideia inteira cabe numa frase: divida as TRÊS pelo mesmo fator. O vetor encurta, mas aponta exatamente para o mesmo lado.
Mostre o contraexemplo, porque é o erro que as pessoas cometem: cortar individualmente (clamp em cada roda). Só a roda que estourou seria reduzida; as outras ficariam no valor original e o robô sairia torto. Vale desenhar os dois vetores no quadro lado a lado.
PERGUNTE: "Por que o robô fica mais lento na diagonal do que na reta?" (Porque a diagonal exige mais de alguma roda, e a normalização reduz tudo. Não é bug — é limite físico. Se eles tentarem "corrigir" isso, vão quebrar a direção.)

## Slide 31
MALHA FECHADA
De “porcentagem” a RPM controlado
Parte 2 — OmniDrive
28
joystick
X, Y, Z
deadband
+ rescale
SlewRate
Limiter
campo → robô
rotação de -θ
cinemática
inversa
normaliza
|max| ≤ 1
× kMaxRPM
PID por roda
// Converte em RPM Alvo
double targetRPM1 = targetPercent1 * DriveConstants.kMaxRPM; // ... 2 e 3 idem
// Leitura real dos encoders
double currentRPM1 = motor1.getRPM();
// Correcao PID
double output1 = pid1.calculate(currentRPM1, targetRPM1);
motor1.set(output1);
driveRobotOriented()
▸ Malha aberta = mandar % direto no motor. Bateria baixa ou tapete pesado → robô mais lento.
▸ Malha fechada = medir o RPM e corrigir. O robô anda igual com bateria cheia ou meia.
▸ Um PID por roda porque cada roda tem seu próprio atrito e carga.
⚠
Atenção à assinatura antiga do WPILib: pid.calculate(medida, setpoint) — a MEDIDA vem primeiro. Trocar a ordem inverte o sinal do erro e o robô foge do alvo.
Notes: ⏱ 3 min · MALHA FECHADA
Percorra o pipeline do slide com o dedo — ele resume a Parte 2 inteira. Diga: "Cada etapa é independente. Dá para depurar uma de cada vez."
O contraste que vende a ideia: malha aberta manda % direto no motor. Bateria cheia o robô voa; bateria meia ele arrasta. Mesma rotina, resultados diferentes. Malha fechada mede o RPM real e corrige — o robô anda igual nas duas situações.
Um PID por roda, porque cada roda tem seu próprio atrito, sua própria carga e às vezes um motor um pouco diferente.
ARMADILHA (leia o aviso): a assinatura antiga do WPILib é pid.calculate(medida, setpoint) — a MEDIDA vem primeiro. Trocar a ordem inverte o sinal do erro e o robô foge do alvo em vez de convergir. Vale escrever no quadro.

## Slide 32
PID POR RODA
O que cada ganho faz na sua base
Parte 2 — OmniDrive
29
P — Proporcional
kP = 0.005
Reage ao erro de agora. Erro de 100 RPM → saída 0.5. Muito alto: oscila e a roda “chia”. Muito baixo: nunca chega no alvo.
I — Integral
kI = 0.001
Acumula erro pequeno e persistente — vence o atrito que o P sozinho não vence. Muito alto: sobressinal e windup.
D — Derivativo
kD = 0.000
Reage à variação do erro, freia a oscilação. Desligado aqui: encoder quantizado gera ruído e o D amplifica ruído.
★
stop() chama pid.reset() de propósito: sem isso o termo I guarda o erro da manobra anterior e o próximo comando começa com um empurrão fantasma.
Notes: ⏱ 3 min · PID POR RODA
Não dê aula de teoria de controle — dê o modelo mental de cada termo:
• P reage ao erro de AGORA. Alto demais: oscila, a roda "chia". Baixo demais: nunca chega.
• I acumula erro pequeno e persistente — é o que vence o atrito que o P sozinho não vence. Alto demais: sobressinal e windup.
• D reage à VARIAÇÃO do erro. Aqui está desligado de propósito: encoder quantizado gera ruído, e o D amplifica ruído.
Faça a conta do P em voz alta: erro de 100 RPM × 0.005 = saída 0.5. Isso aterra o número para eles.
O RODAPÉ é o detalhe de engenharia que vale a aula: stop() chama pid.reset(). Sem isso, o termo I guarda o erro acumulado da manobra anterior e o próximo comando começa com um empurrão fantasma. Pergunte: "Em que momento do SquareAutoCommand isso apareceria?" (Na troca de lado, depois do pause.)

## Slide 33
SLEWRATELIMITER
Rampa de aceleração: proteger o robô de você mesmo
Parte 2 — OmniDrive
30
private final SlewRateLimiter xLimiter = new SlewRateLimiter(DriveConstants.kSlewRateX);
private final SlewRateLimiter yLimiter = new SlewRateLimiter(DriveConstants.kSlewRateY);
private final SlewRateLimiter zLimiter = new SlewRateLimiter(DriveConstants.kSlewRateZ);
double smoothVx = xLimiter.calculate(fieldVx); // kSlewRateX = 2.0 -> 0 a 100% em 0,5 s
double smoothVy = yLimiter.calculate(fieldVy); // kSlewRateY = 2.0
double smoothWz = zLimiter.calculate(wz); // kSlewRateZ = 3.0 -> giro responde mais rapido
OmnidriveSubsystem
degrau (rosa) vs. rampa (verde)
tempo
▸ Unidade: variação máxima por segundo. 2.0 → vai de 0 a 1 em 0,5 s.
▸ Por que importa: degrau de potência faz a roda “cantar”, escorregar e estragar a odometria.
▸ Giro mais rápido (3.0) porque girar envolve menos inércia do que arrancar.
▸ Aplicado ANTES da rotação campo→robô e da cinemática.
Notes: ⏱ 2 min · SlewRateLimiter
Leia o gráfico: rosa é o degrau que o piloto pede; verde é o que o robô recebe.
A unidade é variação máxima por segundo. 2.0 significa ir de 0 a 1 em meio segundo. Aterre assim.
Por que importa: degrau de potência faz a roda patinar. Patinar estraga duas coisas ao mesmo tempo — a tração e a odometria, porque o encoder conta giro que não virou deslocamento. Conecte explicitamente com o slide 50.
O giro usa 3.0 (mais rápido) porque girar envolve menos inércia do que arrancar o robô inteiro.
Note a ordem: a rampa é aplicada ANTES da rotação campo→robô e antes da cinemática. Volte ao pipeline do slide 31 se alguém se perder.

## Slide 34
FIELD-ORIENTED
“Para frente” é do campo, não do robô
Parte 2 — OmniDrive
31
X campo
Y campo
θ
frente do robô
comando do
joystick (campo)
▸ Robot-oriented: empurrar o joystick para frente move o robô na direção que ELE está apontando. Se o robô girou, o piloto se perde.
▸ Field-oriented: empurrar para frente move o robô para o fundo do campo, não importa como ele está girado.
▸ Como: girar o vetor de comando de −θ, levando-o do referencial do campo para o do robô, antes da cinemática.
▸ θ vem da IMU — a mesma fonte que a odometria usa, de propósito.
vx_robô = vx·cosθ + vy·senθ
vy_robô = −vx·senθ + vy·cosθ
Notes: ⏱ 4 min · FIELD-ORIENTED
Faça a demonstração corporal: fique de frente para a turma, aponte "para frente". Agora gire 90° e aponte "para frente" de novo. Pergunte: "Para frente de quem?"
• Robot-oriented: frente é do ROBÔ. Se ele girou, o piloto se perde — especialmente quando o robô vem na direção dele.
• Field-oriented: frente é do CAMPO. O joystick aponta para o fundo da arena, não importa como o robô está girado.
A matemática é uma rotação de −θ: leva o vetor de comando do referencial do campo para o do robô, antes da cinemática. Mostre o diagrama e as duas linhas da fórmula.
PONTO DE PROJETO: θ vem da IMU — a MESMA fonte que a odometria usa. Isso é de propósito, para as duas nunca divergirem de convenção. Volte a mencionar o kGyroReversed do slide 21.

## Slide 35
FIELD-ORIENTED NO CÓDIGO
Seis linhas que mudam a experiência do piloto
Parte 2 — OmniDrive
32
public void driveFieldOriented(double fieldVx, double fieldVy, double wz) {
double smoothVx = xLimiter.calculate(fieldVx);
double smoothVy = yLimiter.calculate(fieldVy);
double smoothWz = zLimiter.calculate(wz);
// Rotacao campo -> robo: gira o vetor de -theta. Mesma fonte de rumo
// que a odometria usa, para as duas nao divergirem de convencao.
Rotation2d angle = getRotation2d();
double robotVx = smoothVx * angle.getCos() + smoothVy * angle.getSin();
double robotVy = -smoothVx * angle.getSin() + smoothVy * angle.getCos();
driveRobotOriented(robotVx, robotVy, smoothWz);
}
driveFieldOriented()
public Rotation2d getRotation2d() { // unica porta de entrada do angulo
return Rotation2d.fromDegrees(
DriveConstants.kGyroReversed ? -getHeading() : getHeading());
}
getRotation2d()
▸ Ordem: rampa → rotação → cinemática → normalização → PID. Cada etapa é independente.
▸ ω não gira. Velocidade angular é a mesma nos dois referenciais.
▸ getRotation2d() é a ÚNICA porta de entrada do ângulo: aplica kGyroReversed e entrega na convenção WPILib (anti-horário positivo).
★
Teste de bancada: gire o robô 90° na mão e empurre o joystick para frente. Ele deve ir para a mesma direção do campo de antes. Se andar 90° errado, inverta kGyroReversed.
Notes: ⏱ 3 min · FIELD-ORIENTED NO CÓDIGO
Mostre que são literalmente seis linhas. A experiência do piloto muda completamente por causa disso.
Ordem das etapas (repita, é a terceira vez e é de propósito): rampa → rotação → cinemática → normalização → PID.
Detalhe que costuma gerar pergunta: ω NÃO é girado. Velocidade angular é a mesma nos dois referenciais — girar o referencial não muda a taxa de giro.
getRotation2d() é a ÚNICA porta de entrada do ângulo no código. Aplica kGyroReversed e entrega na convenção da WPILib (anti-horário positivo). Toda vez que alguém precisar do rumo, chama essa função — nunca ahrs.getAngle() direto. Essa disciplina é o que evita que metade do código use uma convenção e a outra metade outra.
TESTE DE BANCADA (aviso lateral): levante o robô, gire 90° na mão, empurre o joystick para frente. As rodas devem tentar levar o robô na mesma direção do campo de antes. Se der 90° errado, inverta kGyroReversed.

## Slide 36
RESETHEADING()
Reancorar o campo — e por que a pose vai junto
Parte 2 — OmniDrive
33
public void resetHeading() {
ahrs.reset(); // IMU: rumo atual passa a ser 0
odometry.resetPose(new Pose2d(), getRotation2d()); // pose volta para a origem
}
OmnidriveSubsystem
▸ O que o botão faz: a posição e o rumo atuais passam a ser a origem (0, 0) apontando para 0°. O piloto usa isso quando perde a referência.
▸ Por que zerar a pose também: o eixo de referência girou. Manter o x,y antigo com um θ novo deixaria a posição num referencial e o ângulo em outro — a pose viraria lixo silenciosamente.
▸ Onde fica o binding: RobotContainer, no trigger (botão 1) do joystick, via InstantCommand(driveSubsystem::resetHeading).
▸ Diferente de resetPose(): resetHeading joga tudo para a origem; resetPose declara uma pose conhecida SEM mexer na IMU.
★
SquareAutoCommand começa com resetHeading(): o rumo em que o robô foi colocado no tapete passa a ser o 0° daquele trajeto.
Notes: ⏱ 2 min · resetHeading()
O que o piloto sente: aperta o gatilho e o "para frente" do joystick passa a ser a direção em que o robô está agora. É o botão de se reorientar quando se perdeu.
O que o código faz: zera a IMU E zera a pose, juntas.
INSISTA no "juntas", porque é a parte não óbvia. O eixo de referência girou. Se você mantivesse o x,y antigo com um θ novo, a posição estaria num referencial e o ângulo em outro — a pose viraria lixo silenciosamente, sem erro nenhum.
Diferencie de resetPose() (slide 46): resetHeading joga tudo para a origem; resetPose declara uma pose conhecida SEM mexer na IMU.
Conecte: é a primeira linha do SquareAutoCommand. O rumo em que o robô foi colocado no tapete vira o 0° daquele trajeto.

## Slide 37
CUIDADO
Convenção de eixos: o erro mais comum deste lab
Parte 2 — OmniDrive
34
▸ O mesmo par de números tem dois nomes no projeto. O Javadoc de Odometry.forwardKinematics chama a primeira saída de “para frente”; o de DriveDistanceCommand chama dirX de “componente lateral”.
▸ Pela montagem de Constants (1 traseira, 2 frontal direita, 3 frontal esquerda), a roda traseira é a que empurra o robô de LADO — e é ela que aparece sozinha na primeira equação.
v1 = −vx → a roda traseira só responde a vx → vx é o eixo LATERAL
▸ Consequência: a pose publicada (Odom X / Odom Y) pode estar girada 90° em relação ao que o nome sugere. O quadrado continua fechando — só é percorrido girado.
▸ Como verificar em 30 segundos: robô desabilitado no tapete, empurre-o para a frente 1 metro na mão. Se “Odom Y” mudou e “Odom X” não, o nome está trocado.
⚠
Nenhuma fórmula aqui está errada — o que precisa casar é NOME × MONTAGEM FÍSICA. Meça no robô e corrija os nomes (ou os sinais) antes de confiar na odometria.
Notes: ⏱ 4 min · CONVENÇÃO DE EIXOS
ATENÇÃO: este slide é sobre o projeto REAL, não um exercício hipotético. Trate com seriedade.
O fato: o Javadoc de Odometry.forwardKinematics chama a primeira saída de "para frente"; o de DriveDistanceCommand chama dirX de "componente lateral". São nomes diferentes para a mesma posição do vetor.
Quem decide quem está certo é a montagem física. Pela descrição em Constants (motor 1 = traseira) e pela geometria do slide 27, a roda traseira empurra o robô de LADO — e é ela que aparece sozinha em v1 = −vx. Logo vx é o eixo lateral.
Consequência prática: a pose publicada pode estar girada 90° em relação ao que o nome sugere. O quadrado continua fechando; ele só é percorrido girado. É um bug de NOME, não de fórmula.
DEIXE CLARO: nenhuma equação aqui está errada. O que precisa casar é nome × montagem física. E deixe o método: empurre o robô 1 m para a frente, desabilitado, e veja qual número do dashboard se move. 30 segundos resolvem.
Se a turma for fazer o lab hoje, este é o primeiro item do roteiro deles.

## Slide 38
3
PARTE 3
Odometria
Invertendo a cinemática para saber onde o robô está
Pose2d
Cinemática direta
Twist2d
exp()
Resets
Testes
Notes: ⏱ 1 min · DIVISÓRIA
Prepare o terreno: "A Parte 2 respondeu 'como faço o robô andar'. A Parte 3 responde 'onde ele está'. E a resposta é: lendo as mesmas três equações ao contrário."
Se o tempo estiver curto, esta é a parte que NÃO se corta. Command-Based e cinemática inversa se aprendem lendo tutorial; odometria bem feita, não.
SUGESTÃO: segundo intervalo de 10 min antes de começar, se a Parte 2 foi longa.

## Slide 39
O QUE É POSE
Três números que respondem “onde eu estou?”
Parte 3 — Odometria
35
Pose2d = ( x [m], y [m], θ ) no referencial do CAMPO
Para que serve
Autônomo que vai a um ponto, retorno a uma
posição conhecida, correção por visão, gráfico
da trajetória no dashboard.
De onde vem
Encoders (quanto cada roda andou) +
IMU (para onde o robô aponta).
Nada de GPS, nada de tempo.
Convenção WPILib
x para a frente do campo, y para a esquerda,
θ positivo no sentido anti-horário.
Ângulos em Rotation2d, nunca em double solto.
Limitação
É estimativa acumulada: o erro só cresce.
Boa por metros e segundos, não por
uma partida inteira sem correção.
Notes: ⏱ 3 min · O QUE É POSE
Três números que respondem "onde eu estou": x, y, θ — sempre no referencial do CAMPO, nunca do robô.
Para que serve, concretamente: autônomo que vai até um ponto, retorno a uma posição conhecida, correção por visão, gráfico da trajetória no dashboard para depurar.
De onde vem: encoders (quanto cada roda andou) + IMU (para onde aponta). Sem GPS, sem tempo, sem mágica.
Convenção da WPILib: x para a frente do campo, y para a ESQUERDA, θ anti-horário positivo. Ângulos sempre em Rotation2d, nunca em double solto — Rotation2d cuida do wrap de 360° sozinho, e esse é um bug clássico que vocês não vão ter.
SEJA HONESTO sobre a limitação: é estimativa ACUMULADA. O erro só cresce, nunca diminui sozinho. Boa por metros e segundos; não por uma partida inteira sem correção externa. Isso prepara o slide 50.

## Slide 40
CINEMÁTICA DIRETA
Invertendo o sistema: das rodas para o chassi
Parte 3 — Odometria
36
Partimos das três equações das rodas — agora em METROS percorridos — e isolamos o movimento do chassi:
d1 = −dx + R·dθ
d2 = 0.5dx + k·dy + R·dθ
d3 = 0.5dx − k·dy + R·dθ
k = √3/2
arco = (d1 + d2 + d3) / 3
dx = arco − d1
dy = (d2 − d3) / √3
dθ = arco / R
★
A mágica: somando as três equações, dx e dy se cancelam (−1+0.5+0.5 = 0 e +k−k = 0) e sobra d1+d2+d3 = 3·R·dθ. Esse é o arco comum de rotação. O resto sai por substituição.
public static double[] forwardKinematics(double d1, double d2, double d3) {
// Componente comum as tres rodas: o arco percorrido na rotacao pura
double rotationArc = (d1 + d2 + d3) / 3.0;
double dx = rotationArc - d1;
double dy = (d2 - d3) / Math.sqrt(3.0);
double dTheta = rotationArc / DriveConstants.kRobotRadiusMeters;
return new double[] { dx, dy, dTheta };
}
Odometry.forwardKinematics()
▸ static: sem hardware, sem estado
▸ Vale para metros ou m/s
▸ Testável no PC
Notes: ⏱ 6 min · CINEMÁTICA DIRETA · slide mais importante da Parte 3
Faça no quadro, com a turma. Vale mais que qualquer outra coisa nesta aula.
Partimos das mesmas três equações do slide 28, agora em METROS percorridos (o sistema é linear — relembre).
A MÁGICA: some as três equações.
• Os coeficientes de dx: −1 + 0.5 + 0.5 = 0. Cancela.
• Os de dy: 0 + k − k = 0. Cancela.
• Sobra: d1 + d2 + d3 = 3·R·dθ.
Ou seja: a soma das três rodas só carrega informação de ROTAÇÃO. Pare, deixe isso assentar, e pergunte por que faz sentido fisicamente. (Resposta: num giro puro as três andam o mesmo arco — é exatamente o que o slide 27 estabeleceu.)
Com o arco isolado, dx e dy saem por substituição direta. Mostre as três linhas do resultado.
Repare na assinatura: forwardKinematics é STATIC. Sem hardware, sem estado, sem relógio. É essa decisão que permite os testes do slide 49 — anuncie.

## Slide 41
DO TICK AO METRO
A régua do robô
Parte 3 — Odometria
37
metros por tick = (π · diâmetro da roda) / ticks por volta
= (π · 0.100) / 1464 ≈ 0.0002146 m ≈ 0.21 mm
public static final double kEncoderDistancePerTick =
(Math.PI * kWheelDiameterMeters) / kEncoderTicksPerRevolution;
// O Titan já devolve METROS porque recebeu o fator na criacao do encoder:
encoder1 = titan0.getEncoder(DriveConstants.kEncoder1Channel,
DriveConstants.kEncoderDistancePerTick);
Constants + OmnidriveSubsystem
▸ Resolução de 0,21 mm é ótima — o gargalo é o escorregamento, não o encoder.
▸ Erro proporcional: diâmetro 5% errado → toda distância 5% errada.
▸ Meça o diâmetro com o robô no chão, com a roda achatada pelo peso.
★
Calibração prática: marque 2,00 m no tapete, mande o robô andar 2,00 m e meça o real. Se andou 1,90 m, multiplique kWheelDiameterMeters por 2,00/1,90.
Notes: ⏱ 3 min · DO TICK AO METRO
Conta simples, consequências grandes: metros por tick = π·diâmetro / ticks por volta. Aqui dá 0,21 mm.
Diga: "A resolução não é o gargalo. 0,21 mm é muito melhor do que a precisão com que o robô realmente anda. O gargalo é o escorregamento."
O que É o gargalo: o diâmetro. Erro de 5% no diâmetro = erro de 5% em TODA distância medida, sempre no mesmo sentido, acumulando. Não é ruído, é viés.
Note que o Titan já devolve metros, porque recebeu o fator na criação do encoder. Nenhuma conversão espalhada pelo código.
CALIBRAÇÃO PRÁTICA (rodapé): marque 2,00 m no tapete, mande o robô andar 2,00 m, meça o real. Andou 1,90? Multiplique kWheelDiameterMeters por 2,00/1,90. Mande fazer isso hoje, com fita métrica — é a melhoria de maior retorno por minuto investido.
Dica extra: meça o diâmetro com o robô NO CHÃO, com a roda achatada pelo peso. O diâmetro livre é maior que o efetivo.

## Slide 42
Θ DAS RODAS × Θ DA IMU
A decisão de projeto mais importante da odometria
Parte 3 — Odometria
38
θ estimado pelas rodas
dθ = arco / R, com arco = (d1+d2+d3)/3.
Funciona na teoria. Na prática: rolos
passivos escorregam, R nunca é exato e o erro
de ângulo é INTEGRADO — ele contamina x e y
em todos os ciclos seguintes.
θ medido pela IMU (navX)
Giroscópio integrado, independente de contato
com o chão.
Deriva lenta (graus por minuto), sem acoplamento
com escorregamento. É de longe a melhor fonte
de rumo numa base omni.
Decisão: dx, dy vêm das RODAS · θ vem da IMU
▸ forwardKinematics ainda devolve dθ — mas updateWithTime o ignora para a pose e usa o delta da IMU. O dθ das rodas serve só para estimar velocidade angular.
Notes: ⏱ 4 min · θ DAS RODAS × θ DA IMU
Apresente como DECISÃO DE PROJETO, não como detalhe de implementação. É a escolha mais importante desta odometria.
Pelas rodas: dθ = arco / R. Funciona perfeitamente na teoria. Na prática, rolos passivos escorregam e R nunca é exato.
Por que o erro de ÂNGULO é mais grave que o de distância: ele é integrado. Um ângulo errado contamina x e y em todos os ciclos seguintes, e o erro cresce com a distância percorrida depois do desvio. Um erro de distância fica local; um erro de ângulo se espalha.
Pela IMU: deriva lenta (graus por minuto), independente de contato com o chão, sem acoplamento com escorregamento.
A DECISÃO: dx e dy vêm das rodas; θ vem da IMU. Escreva no quadro.
Detalhe fino: forwardKinematics ainda devolve dθ, mas o updateWithTime o ignora para a pose. Ele só serve para estimar velocidade angular. Vale mencionar para quem for ler o código depois e estranhar.

## Slide 43
O CICLO DA ODOMETRIA
O que acontece a cada 20 ms no periodic()
Parte 3 — Odometria
39
3 encoders
(metros)
Δ do ciclo
d - d_anterior
forwardKinematics
→ dx, dy, dθ
Twist2d
+ θ da IMU
pose.exp()
→ Pose2d
navX IMU → θ
pose anterior realimentada
▸ 1. Delta, não absoluto: a odometria guarda a leitura anterior de cada encoder e trabalha com a diferença. Assim ela nunca depende do zero do encoder.
▸ 2. Rumo absoluto: θ = IMU + gyroOffset; dθ = θ − θ_anterior.
▸ 3. Integração: a pose nova sai da pose anterior mais o deslocamento do ciclo.
Notes: ⏱ 3 min · O CICLO DA ODOMETRIA
Percorra o pipeline da esquerda para a direita, com o dedo, uma caixa por vez. Depois mostre a IMU entrando por baixo e a pose anterior realimentando.
Três ideias por trás:
1) DELTA, não absoluto. A odometria guarda a leitura anterior de cada encoder e trabalha com a diferença. Assim ela nunca depende do zero do encoder — e é isso que torna o resetWheelBaseline do slide 47 possível.
2) RUMO ABSOLUTO: θ = IMU + gyroOffset; dθ = θ − θ_anterior.
3) INTEGRAÇÃO: a pose nova sai da pose anterior mais o deslocamento do ciclo. Nada é recalculado do zero.
PERGUNTE: "Isso roda onde?" (No periodic() do subsystem — slide 11. Se alguém não lembrar, volte: é o encadeamento mais importante entre as Partes 1 e 3.)

## Slide 44
POSE.EXP()
Integrar o arco, não a corda
Parte 3 — Odometria
40
Integração em reta (errado)
assume que o robô andou reto
dentro dos 20 ms
t
t + 20 ms
pose.exp() — arco (certo)
integra a trajetória curva
de verdade
t
t + 20 ms
▸ O problema: se o robô translada E gira no mesmo ciclo, a trajetória dentro dos 20 ms é um arco. Somar o deslocamento como uma reta corta o canto.
▸ Twist2d(dx, dy, dθ) descreve esse movimento no referencial do próprio robô: “ande tanto para frente, tanto para o lado, girando tanto”.
▸ pose.exp(twist) aplica o mapa exponencial — integra o arco de verdade e devolve a pose nova no campo.
▸ Quando dθ ≈ 0, exp() cai na soma simples. Você não paga nada em linha reta e ganha precisão nas curvas.
Notes: ⏱ 4 min · pose.exp()
Desenhe no quadro antes de mostrar o slide: um robô que translada E gira ao mesmo tempo durante 20 ms não anda em linha reta. Anda num arco.
Somar o deslocamento como reta corta o canto. Por ciclo o erro é minúsculo; 50 vezes por segundo, numa curva longa, não é.
Twist2d(dx, dy, dθ) descreve esse movimento no referencial do próprio robô: "ande tanto para frente, tanto para o lado, girando tanto". pose.exp(twist) aplica o mapa exponencial e integra o arco de verdade.
TRANQUILIZE a turma: ninguém precisa derivar o mapa exponencial hoje. O que precisa saber é QUANDO importa (translação + rotação simultâneas) e que a WPILib já resolveu.
Detalhe elegante: quando dθ ≈ 0, exp() degenera na soma simples. Você não paga nada em linha reta e ganha precisão nas curvas.
PERGUNTE: "No SquareAutoCommand, em que momento o exp() faz diferença?" (Quase nenhum — o robô não gira. Mas na correção de rumo do execute(), que gira um pouquinho enquanto anda, faz.)

## Slide 45
ODOMETRY.UPDATEWITHTIME()
O coração, linha por linha
Parte 3 — Odometria
41
public Pose2d updateWithTime(double now, Rotation2d gyroAngle,
double distance1, double distance2, double distance3) {
double delta1 = distance1 - lastDistance1; // 1. delta de cada roda
double delta2 = distance2 - lastDistance2;
double delta3 = distance3 - lastDistance3;
lastDistance1 = distance1; // 2. memoriza p/ o proximo ciclo
lastDistance2 = distance2;
lastDistance3 = distance3;
double[] robotDelta = forwardKinematics(delta1, delta2, delta3); // 3. rodas -> chassi
Rotation2d angle = gyroAngle.plus(gyroOffset); // 4. rumo absoluto
double dTheta = angle.minus(previousAngle).getRadians();
// exp() integra o arco de verdade (trajetoria curva), em vez de
// assumir que o robo andou em linha reta dentro do ciclo
Pose2d newPose = pose.exp(new Twist2d(robotDelta[0], robotDelta[1], dTheta));
pose = new Pose2d(newPose.getTranslation(), angle); // 5. theta SEMPRE da IMU
previousAngle = angle;
updateVelocities(now, robotDelta[0], robotDelta[1], dTheta);
return pose;
}
Odometry.java
▸ Passo 5 é a chave: a translação vem do exp(), mas θ é sobrescrito pela IMU.
▸ previousAngle só existe para extrair dθ do ciclo.
▸ Retorna a pose por conveniência — o estado fica guardado no objeto.
▸ updateWithTime recebe o tempo por fora: é o que permite testar no PC.
Notes: ⏱ 5 min · updateWithTime() LINHA POR LINHA
Leia o método seguindo os números dos comentários. Vá devagar — é o coração do arquivo.
1) Delta de cada roda.
2) Memoriza a leitura para o próximo ciclo.
3) forwardKinematics converte rodas → chassi.
4) Rumo absoluto da IMU + offset; dθ é a diferença para o ciclo anterior.
5) exp() integra o arco.
O PASSO 5 É A CHAVE e quase sempre passa batido: a TRANSLAÇÃO vem do exp(), mas θ é SOBRESCRITO pela IMU. Mostre a linha:
pose = new Pose2d(newPose.getTranslation(), angle);
Pergunte: "Por que não usar o ângulo que o exp() devolveu?" (Porque esse veio das rodas — e nós decidimos no slide 42 que não confiamos nelas para ângulo.) Se eles responderem essa, a Parte 3 pegou.
previousAngle só existe para extrair o dθ do ciclo.
E repare: updateWithTime recebe o tempo POR FORA. É o que permite testar no PC, sem o relógio da FPGA. Decisão de projeto, não capricho — fecha no slide 49.

## Slide 46
RESETPOSE()
Teleportar o robô sem mexer na IMU
Parte 3 — Odometria
42
public void resetPose(Pose2d newPose, Rotation2d gyroAngle) {
pose = newPose;
previousAngle = newPose.getRotation();
gyroOffset = newPose.getRotation().minus(gyroAngle); // guarda a diferenca
}
Odometry.java
θ_pose = θ_IMU + gyroOffset
▸ Para que serve: início do autônomo (“estou no ponto A da arena”), correção por visão, referência de parede ou marcação do tapete.
▸ Por que offset e não reset da IMU: zerar o giroscópio perde a referência acumulada. O offset é instantâneo e exato.
@Test
public void resetPoseMantemORumoDaImu() {
Rotation2d gyro = fromDegrees(30.0);
odometry.resetPose(
new Pose2d(2.0, 1.0,
fromDegrees(90.0)), gyro);
// IMU anda 10 graus ->
// a pose anda os mesmos 10
odometry.updateWithTime(0.02,
fromDegrees(40.0), 0, 0, 0);
assertEquals(100.0, ...);
}
OdometryTest
★
No subsystem: resetPose(pose) repassa getRotation2d() como rumo cru, e resetOdometry() é só resetPose(new Pose2d()).
Notes: ⏱ 3 min · resetPose()
Cenário: início do autônomo. Você sabe onde colocou o robô na arena — quer DECLARAR isso, não zerar nada.
O truque é o gyroOffset: em vez de zerar o giroscópio, guarda-se a diferença entre o rumo que você declarou e o rumo cru da IMU. Daí em diante, θ_pose = θ_IMU + gyroOffset.
Por que não zerar a IMU: zerar perde a referência acumulada e, em alguns giroscópios, leva tempo e pode pegar o robô em movimento. O offset é instantâneo e exato.
Mostre o teste ao lado: resetPose declara 90°, a IMU anda 10°, a pose tem que ir para 100°. Esse teste de duas linhas é o que garante que o offset está certo.
Outros usos: correção por visão (uma tag te dá a pose verdadeira), encostar numa parede de posição conhecida, marcação no tapete.
No subsystem: resetPose(pose) repassa getRotation2d() como rumo cru, e resetOdometry() é só resetPose(new Pose2d()).

## Slide 47
RESETWHEELBASELINE()
O bug clássico — e a defesa contra ele
Parte 3 — Odometria
43
Sem reancorar
1. Encoders leem 1,00 m
2. Comando chama resetEncoders() → leitura vai a 0
3. Próximo ciclo: delta = 0 − 1,00 = −1,00 m
4. A odometria “vê” o robô pular 1 metro para trás
Com reancoragem
resetEncoders() avisa a odometria que a nova
leitura de referência é 0. O delta do próximo
ciclo volta a ser o movimento real, e a pose
não se move nem um milímetro no reset.
public void resetEncoders() {
encoder1.reset(); encoder2.reset(); encoder3.reset();
// Sem isso o salto da leitura (valor atual -> zero) entraria na
// odometria como um deslocamento gigante para tras.
odometry.resetWheelBaseline(0.0, 0.0, 0.0);
}
OmnidriveSubsystem
@Test
public void zerarEncodersNaoMoveAPose() {
// ... anda 1 m, zera, atualiza
assertEquals(1.0, pose.getX(), 1e-6);
}
OdometryTest
Notes: ⏱ 3 min · resetWheelBaseline() · o bug clássico
Conte como história de bug, com a turma tentando adivinhar o final.
"Os encoders leem 1,00 m. O comando chama resetEncoders(). A leitura vai para 0. No próximo ciclo a odometria calcula delta = 0 − 1,00 = −1,00 m." Pare. Pergunte: "O que o robô acha que aconteceu?" (Que pulou 1 metro para trás, instantaneamente.)
E o pior: não dá erro. A pose simplesmente fica errada a partir dali, e você só descobre quando o autônomo termina no lugar errado.
A defesa: quem zera os encoders AVISA a odometria que a nova referência é zero. O delta do próximo ciclo volta a ser o movimento real, e a pose não se move nem um milímetro no reset.
Mostre que resetEncoders() no subsystem já faz isso — as duas coisas andam juntas, por construção. E mostre o teste que trava esse comportamento para sempre.
GENERALIZE: sempre que uma leitura absoluta puder "pular", quem consome deltas precisa ser reancorado. Vale para encoder, para a IMU, para qualquer coisa.

## Slide 48
VELOCIDADE E TELEMETRIA
O mesmo delta serve para duas coisas
Parte 3 — Odometria
44
private void updateVelocities(double now, double dx, double dy, double dTheta) {
double period = (lastTimestamp >= 0.0) ? (now - lastTimestamp) : 0.0;
lastTimestamp = now;
if (period > 1e-6) { // periodo real: nao assume 20 ms exatos
vxMetersPerSecond = dx / period;
vyMetersPerSecond = dy / period;
omegaRadPerSecond = dTheta / period;
}
}
Odometry.updateVelocities()
private void publishTelemetry() {
Pose2d pose = getPose();
SmartDashboard.putNumber("Odom X (m)", pose.getTranslation().getX());
SmartDashboard.putNumber("Odom Y (m)", pose.getTranslation().getY());
SmartDashboard.putNumber("Odom Theta (deg)", pose.getRotation().getDegrees());
SmartDashboard.putNumber("Odom Vx (m/s)", odometry.getVxMetersPerSecond());
SmartDashboard.putNumber("Odom Vy (m/s)", odometry.getVyMetersPerSecond());
}
publishTelemetry()
▸ Período real e não 0.02 fixo: o scheduler não é um relógio perfeito.
▸ Guarda o 1e-6 para não dividir por zero no primeiro ciclo.
▸ Velocidade medida é ouro para depurar: compare com o que você pediu.
▸ Telemetria sempre, inclusive desabilitado. É o seu osciloscópio.
Notes: ⏱ 2 min · VELOCIDADE E TELEMETRIA [OPCIONAL se o tempo apertar]
O mesmo delta que virou pose vira velocidade: basta dividir pelo tempo.
Dois detalhes de implementação que valem comentário:
• Usa o período REAL (now − lastTimestamp), não 0.02 fixo. O scheduler não é um relógio perfeito; sob carga os ciclos atrasam. Assumir 20 ms exatos introduz erro justamente quando o robô está sob mais esforço.
• A guarda period > 1e-6 evita divisão por zero no primeiro ciclo.
A telemetria é o osciloscópio deles. Diga: "Velocidade medida é ouro para depurar — compare com o que vocês pediram. Se você mandou 0.35 e está vendo metade, ou a bateria caiu, ou está patinando, ou o PID não está fechando."
E lembre: a telemetria é publicada no periodic(), logo roda mesmo desabilitado.

## Slide 49
TESTES SEM ROBÔ
A matemática fecha antes de pisar no tapete
Parte 3 — Odometria
45
/** Cinematica inversa: quanto cada roda gira para o chassi se deslocar. */
private static double[] wheels(double dx, double dy, double dThetaRad) {
double arc = R * dThetaRad;
return new double[] { -dx + arc,
0.5 * dx + (Math.sqrt(3.0) / 2.0) * dy + arc,
0.5 * dx - (Math.sqrt(3.0) / 2.0) * dy + arc };
}
@Test
public void quadradoFechaNaOrigem() {
WheelSim sim = new WheelSim();
double side = 0.5;
sim.drive( side, 0.0, 0.0, new Rotation2d(), 25);
sim.drive( 0.0, side, 0.0, new Rotation2d(), 25);
sim.drive(-side, 0.0, 0.0, new Rotation2d(), 25);
sim.drive( 0.0, -side, 0.0, new Rotation2d(), 25);
assertEquals(0.0, sim.pose().getTranslation().getX(), 1e-6);
assertEquals(0.0, sim.pose().getTranslation().getY(), 1e-6);
}
OdometryTest.java
▸ A ideia: simular os encoders. Do movimento conhecido do chassi, calcular quanto cada roda giraria, e alimentar a odometria.
▸ Ida e volta: se a pose estimada bate com o movimento imposto, a matemática fechou.
▸ Sem HAL, sem robô. É por isso que Odometry não toca em hardware.
./gradlew test
★
Os 11 testes cobrem: as três cinemáticas diretas, andar reto, andar de lado, girar no lugar, o acoplamento ângulo×eixo, o quadrado, os dois resets e a velocidade.
Notes: ⏱ 4 min · TESTES SEM ROBÔ
Aqui fecha a pergunta plantada no slide 4: por que Odometry é uma classe separada sem hardware.
A ideia do teste, em uma frase: simular os encoders. A partir de um movimento conhecido do chassi, calcular quanto cada roda teria girado (cinemática INVERSA) e alimentar a odometria com isso. Se a pose estimada bate com o movimento imposto, a matemática fechou.
É um teste de ida e volta: inversa → direta → compara. Note que a função wheels() do teste é literalmente a mesma equação do driveRobotOriented — se alguém mudar uma e não a outra, o teste quebra. Isso é de propósito.
RODE AO VIVO: ./gradlew test, com o projetor ligado. Ver 11 testes verdes em 3 segundos, sem robô, sem bateria, sem cabo, convence mais que qualquer argumento.
Depois quebre um de propósito — troque o √3 por 2 — e mostre a falha. Essa demonstração costuma ser o momento em que a turma passa a escrever testes.
PERGUNTE: "O que esses testes NÃO pegam?" (Escorregamento, roda invertida no hardware, diâmetro errado. Teste valida matemática, não física.)

## Slide 50
FONTES DE ERRO
Por que a pose “foge” — em ordem de impacto
Parte 3 — Odometria
46
1
Escorregamento dos rolos
Aceleração brusca, colisão, rampa. A roda gira e o robô não anda. Mitigação: SlewRateLimiter e velocidade moderada.
2
Diâmetro da roda errado
Erro proporcional em TODA distância. Mitigação: calibrar andando 2 m medidos.
3
Raio do chassi errado
Só afeta o dθ estimado pelas rodas — aqui, apenas a velocidade angular, já que θ vem da IMU.
4
Deriva da IMU
Graus por minuto. Mitigação: resetHeading entre manobras, ou correção por visão/parede.
5
Ciclos perdidos
Código bloqueante no periodic faz o passo de integração crescer e a aproximação piorar.
Notes: ⏱ 3 min · FONTES DE ERRO [OPCIONAL se o tempo apertar]
A lista está em ordem de impacto — diga isso, é a informação mais útil do slide. Quando a pose estiver errada, eles devem investigar nessa ordem.
1) ESCORREGAMENTO é o campeão. Mitigação: o SlewRateLimiter do slide 33 e velocidade moderada. Acelerar devagar literalmente melhora a odometria.
2) DIÂMETRO: erro proporcional em toda distância. Calibração do slide 41.
3) RAIO DO CHASSI: aqui afeta pouco, porque θ vem da IMU. Numa odometria que confiasse nas rodas, seria crítico.
4) DERIVA DA IMU: lenta. resetHeading entre manobras ou correção por referência externa.
5) CICLOS PERDIDOS: código bloqueante no periodic. Volte ao slide 8 se precisar.
PERGUNTE: "Qual desses o teste unitário pega?" (Nenhum. Todos são físicos. Por isso o checklist do próximo slide existe.)

## Slide 51
CHECKLIST NO TAPETE
A ordem em que você deve conferir o robô
Parte 3 — Odometria
47
1
Rodas na direção certa
Robô suspenso. Mande giro puro (vx=vy=0, ω=1): as três rodas devem girar no MESMO sentido. Se não, ajuste setInverted().
2
IMU no sentido certo
Gire o robô no sentido anti-horário na mão: Odom Theta deve AUMENTAR. Se diminuir, inverta kGyroReversed.
3
Eixos da odometria
Empurre 1 m para a frente, desabilitado. Veja qual número (Odom X ou Odom Y) se move e confirme a convenção de nomes.
4
Escala da distância
Marque 2,00 m. Se o robô reporta 1,90 m, corrija kWheelDiameterMeters na proporção 2,00/1,90.
5
Field-oriented
Gire o robô 90° e empurre o joystick para frente: ele deve ir para a mesma direção do campo de antes.
6
Fechamento do quadrado
Rode o Auto 2 e marque o ponto de partida com fita. O erro de volta ao ponto é a sua métrica de qualidade.
Notes: ⏱ 4 min · CHECKLIST NO TAPETE
Este é o slide que eles vão fotografar. Avise: "Tirem foto deste. É o roteiro da próxima vez que vocês montarem um robô."
A ORDEM IMPORTA e vale explicar por quê: cada passo depende do anterior estar certo. Não adianta calibrar escala se uma roda está invertida; não adianta testar field-oriented se o sinal da IMU está trocado.
1) Rodas no sentido certo — giro puro, as três no mesmo sentido (slide 29).
2) IMU no sentido certo — girar anti-horário deve AUMENTAR o θ.
3) Eixos da odometria — empurrar 1 m e ver qual número se move (slide 37).
4) Escala da distância — 2,00 m medidos (slide 41).
5) Field-oriented — girar 90° e empurrar o joystick (slide 35).
6) Fechamento do quadrado — rode o Auto 2, marque a partida com fita, meça o erro de volta.
O passo 6 é a métrica final de qualidade. Peça que anotem o número hoje e tentem melhorá-lo. Vira competição saudável dentro da turma.

## Slide 52
FECHANDO O CICLO
Do joystick ao campo, e de volta
Parte 3 — Odometria
48
joystick
X, Y, Z
deadband
+ rescale
SlewRate
Limiter
campo → robô
rotação de -θ
cinemática
inversa
normaliza
|max| ≤ 1
× kMaxRPM
PID por roda
COMANDO · o que o robô deve fazer
ROBÔ FÍSICO · rodas giram no tapete
3 encoders
Δ do ciclo
cinemática direta
Twist2d + θ IMU
pose.exp()
Pose2d no campo
ESTIMATIVA · onde o robô realmente está
A cinemática inversa e a direta são a MESMA matemática, lida nos dois sentidos.
Notes: ⏱ 3 min · FECHANDO O CICLO
Slide de síntese. Percorra de cima para baixo, devagar, sem acrescentar informação nova.
Comando desce: joystick → deadband → rampa → rotação → cinemática inversa → normalização → PID.
Robô físico no meio: as rodas giram no tapete.
Estimativa sobe: encoders → delta → cinemática direta → Twist2d + θ da IMU → exp() → pose no campo.
A FRASE DE FECHO, que é o argumento da aula inteira: a cinemática inversa e a direta são a MESMA matemática, lida nos dois sentidos. Um lado diz ao robô o que fazer; o outro pergunta ao robô o que ele fez.
Se alguém só entendeu metade da aula, este slide costuma ser onde a outra metade encaixa. Dê 20 segundos de silêncio depois de falar.

## Slide 53
MÃO NA MASSA
Exercícios em ordem crescente de dificuldade
Parte 3 — Odometria
49
Fácil
Publique no dashboard a distância de cada encoder e confirme, empurrando o robô na mão, os sinais das três rodas.
Fácil
Crie um botão que chame resetOdometry() sem zerar a IMU, e explique a diferença em relação ao resetHeading().
Médio
Escreva um TurnToAngleCommand: gira no lugar até getPose() reportar o ângulo alvo, com controlador P e timeout.
Médio
Troque o quadrado por um triângulo equilátero de 0,6 m usando só composição de comandos — sem tocar no DriveDistanceCommand.
Difícil
Escreva um DriveToPoseCommand que usa getPose() em malha fechada para ir a (x, y) do campo, em vez de medir deslocamento relativo.
Difícil
Acrescente um teste em OdometryTest que simule escorregamento (uma roda andando 10% menos) e meça o erro final de pose.
Notes: ⏱ 3 min · EXERCÍCIOS
Não leia os seis. Aponte os níveis e diga o critério: os fáceis são para hoje, os médios para a semana, os difíceis para quem quer puxar.
Comentários rápidos:
• Fácil 1 e 2 são de leitura e verificação — garantem que a convenção de eixos ficou clara.
• Médio 3 (TurnToAngleCommand) junta a Parte 1 com a Parte 3: é o primeiro comando deles que usa getPose() para decidir quando parar.
• Médio 4 (triângulo) prova que a composição funciona: se eles precisarem tocar no DriveDistanceCommand, a Parte 1 não pegou.
• Difícil 5 (DriveToPoseCommand) é o salto conceitual: sair de deslocamento RELATIVO para posição ABSOLUTA no campo. É o que times competitivos usam.
• Difícil 6 (simular escorregamento no teste) é o mais formativo: eles vão medir o impacto do problema nº 1 do slide 50 sem precisar do robô.
Se houver tempo de lab hoje, comece pelo checklist do slide 51 e só depois pelos exercícios.

## Slide 54
RESUMO
As dez frases que você deve levar embora
Parte 3 — Odometria
50
1
O scheduler roda a cada 20 ms: triggers, comandos, depois os periodic().
2
Um recurso = um subsystem; addRequirements() evita dois donos no mesmo motor.
3
Teleop é um default command, não código solto no teleopPeriodic().
4
Três rodas a 120° dão 3 graus de liberdade: frente, lado e giro, independentes.
5
Cinemática inversa = projetar o movimento do chassi na direção de cada roda.
6
Normalize dividindo as três pelo mesmo fator — nunca corte uma só.
7
Field-oriented é girar o vetor de comando de −θ antes da cinemática.
8
Cinemática direta é a mesma matemática invertida: somar as três isola o giro.
9
dx e dy vêm das rodas; θ vem da IMU. Nunca confie no ângulo das rodas omni.
10
pose.exp() integra o arco; resetWheelBaseline evita o salto fantasma no reset.
lab9OmniDrive · WPILib / Java · ./gradlew test para validar a matemática
Notes: ⏱ 3 min · RESUMO
Não leia as dez. Peça que a turma leia em silêncio por 30 segundos e escolha a que foi mais surpreendente para ela. Ouça três ou quatro respostas — isso te diz o que pegou e o que não pegou, e vale como avaliação informal.
Se você só tiver fôlego para repetir três:
• addRequirements() — a linha que impede dois donos no mesmo motor.
• Normalize dividindo as três pelo mesmo fator, nunca corte uma só.
• dx e dy das rodas, θ da IMU. Nunca confie no ângulo das rodas omni.
FECHE COM AÇÃO, não com resumo: "Rodem ./gradlew test hoje. Façam o checklist do tapete amanhã. Me tragam o erro de fechamento do quadrado na próxima aula."
Deixe os slides disponíveis e lembre que o PPTX está em docs/ no repositório, junto com os scripts que o geraram.