## Slide 1
aceleração: trapézio · curva S
ROBÓTICA MÓVEL · WORLDSKILLS · LAB 10
Curva S:
jerk limitado
O WPILib não tem essa classe. Dá para construir
ela em 30 linhas — e vale entender por quê.
TitanQuad M3 · PID em V/mm · WPILib 2020 / Java
Notes: Este deck responde a uma pergunta direta: da para fazer curva S com as
ferramentas do WPILib?
A resposta e sim, mas nao existe classe pronta - e o caminho para
construi-la ensina mais do que a classe em si.
Na capa ja esta o grafico que o deck inteiro persegue: a aceleracao do
trapezio (pontilhada, quadrada) contra a da curva S (ambar, em rampa).

## Slide 2
A PERGUNTA
Dá para limitar o jerk com as ferramentas do WPILib?
Parte 1 — O que o WPILib tem (e o que falta)
01
Dá — mas nenhuma versão do WPILib tem perfil com limite de jerk.
O que falta
Uma classe de perfil que trate o jerk como o TrapezoidProfile trata a aceleração. Não existe. Nem em 2020, nem em 2026.
O que sobra
Matemática de forma fechada: um polinômio quíntico resolve o caso ponto-a-ponto em ~30 linhas, sem iteração.
O que já serve
PIDController, SimpleMotorFeedforward e SlewRateLimiter continuam sendo as peças. Muda só quem calcula o setpoint.
Notes: Abrir deixando a turma responder antes. A resposta mais comum e 'usa o
TrapezoidProfile' - e e justamente a que o deck vai desmontar.
A segunda mais comum e 'usa o ExponentialProfile, que tem curva' - essa
tem um slide proprio mais adiante.
Deixar claro desde agora: a malha de controle NAO muda. O que muda e o
setpoint que entra nela.

## Slide 3
1
PARTE 1
O que o WPILib tem (e o que falta)
Derivadas, trapézio e o jerk que ninguém limita
s, v, a, j
TrapezoidProfile
jerk infinito
o mito do exponencial
Notes: Parte 1 e diagnostico: entender o problema antes de escrever a solucao.
Se a turma sair daqui sabendo desenhar a aceleracao de um trapezio, a
parte 2 fica facil.

## Slide 4
VOCABULÁRIO
Quatro derivadas, quatro nomes
O que o WPILib tem (e o que falta)
02
posição s(t) → velocidade v = ds/dt → aceleração a = dv/dt → jerk j = da/dt
grandeza
unidade (mm)
no robô é...
quem limita
posição
mm
onde o eixo está
o alvo do comando
velocidade
mm/s
quão rápido anda
TrapezoidProfile
aceleração
mm/s²
a força no mecanismo
TrapezoidProfile
jerk
mm/s³
o TRANCO
ninguém
⚠
Aceleração é força (F = m·a): é o que o mecanismo sente. Jerk é a VARIAÇÃO dessa força — é o que a folga, a correia e o parafuso sentem.
Notes: Insistir na ultima linha da tabela: o jerk e a unica das quatro que
nenhuma classe do WPILib limita.
Analogia de elevador: aceleracao constante voce quase nao percebe; o que
embola o estomago e o instante em que ela LIGA e DESLIGA. Esse instante
e o jerk.
Unidade mm/s3 assusta, mas e so 'mm por segundo ao cubo' - quantos
mm/s2 de aceleracao entram por segundo.

## Slide 5
O INVENTÁRIO
O que o WPILib realmente oferece
O que o WPILib tem (e o que falta)
03
classe
pacote
limita
jerk
TrapezoidProfile
wpilibj.trajectory
velocidade, aceleração
INFINITO
ProfiledPIDController
wpilibj.controller
idem (embrulha o acima)
INFINITO
ExponentialProfile
math.trajectory (2024+)
tensão, não jerk
infinito em t=0
SlewRateLimiter
wpilibj (2020)
taxa de 1 sinal
é peça, não perfil
LinearFilter
wpilibj
suaviza (atrasa)
não garante nada
⚠
Atenção ao pacote: no WPILib 2020 é edu.wpi.first.wpilibj.trajectory. Exemplo copiado da documentação atual diz edu.wpi.first.math.trajectory e não compila.
Notes: Esta tabela e a resposta factual a pergunta da capa. Vale projetar e
deixar a turma conferir no VS Code: abrir o autocomplete e ver que nao
existe nenhum JerkProfile.
O aviso do pacote economiza uma aula inteira de erro de compilacao: a
documentacao oficial hoje mostra math.trajectory, que so existe de 2023
em diante.

## Slide 6
O TRAPÉZIO
Limita aceleração — e por isso mesmo quebra o jerk
O que o WPILib tem (e o que falta)
04
a (mm/s²)
+600
0
-600
acelera
cruzeiro
freia
j (mm/s³)
t (s)
0
0.50
1.50
+∞
−∞
−∞
+∞
⚠
Quatro degraus na aceleração = quatro impulsos de jerk. É exatamente onde o mecanismo dá o tranco: na partida, na entrada do cruzeiro, no começo da frenagem e na parada.
Notes: O slide central da parte 1. Pedir para a turma olhar o grafico de cima e
responder onde a aceleracao MUDA - e marcar junto no grafico de baixo.
O trapezio nao esta errado: ele cumpre exatamente o que promete, limitar
velocidade e aceleracao. O problema e que, para cumprir isso no menor
tempo possivel, ele usa degraus - e degrau em aceleracao e jerk
infinito.
Numeros do grafico: 300 mm, vmax 300 mm/s, amax 600 mm/s2, T = 1.5 s.

## Slide 7
O MITO
“Mas existe o ExponentialProfile, que já é curvo”
O que o WPILib tem (e o que falta)
05
O que ele realmente faz
Modela o motor como V = kV·v + kA·a e responde: qual o perfil mais rápido respeitando 12 V? A aceleração decai sozinha porque a tensão disponível acaba — não porque alguém limitou o jerk.
Por que não resolve
Em t = 0 a tensão salta de 0 para o máximo: a aceleração salta com ela. O jerk é infinito ali e na troca para frenagem — os dois pontos onde o tranco mais aparece.
perfil exponencial ≠ curva S limite de TENSÃO ≠ limite de JERK
⚠
E, no caso deste lab, a discussão é teórica: ExponentialProfile só existe a partir do WPILib 2024. O projeto roda em 2020.
Notes: Esta confusao e muito comum porque o nome 'exponencial' sugere suavidade
e o grafico de velocidade dele realmente parece um S.
Mostrar a diferenca de intencao: o exponencial e um perfil OTIMO (o mais
rapido que a bateria permite); a curva S e um perfil CONFORTAVEL (o mais
macio que o prazo permite). Objetivos opostos.
Se alguem perguntar se vale migrar de versao so por isso: nao, porque
nem assim se ganha limite de jerk.

## Slide 8
POR QUE ISSO IMPORTA
O que o tranco faz no mecanismo
O que o WPILib tem (e o que falta)
06
Folga bate
Toda folga de engrenagem e correia é percorrida de uma vez no degrau. É o clack na partida.
Estrutura oscila
O degrau excita as frequências naturais do braço. O eixo chega no alvo e continua tremendo.
Pico de corrente
Aceleração instantânea pede corrente instantânea. Breaker abre, tensão cai, a odometria perde passo.
Roda derrapa
Na base, o degrau passa do limite de atrito. O encoder conta giro que o robô não andou.
Nenhum desses problemas é de ganho de PID. Ajustar kP não conserta um setpoint que pede o impossível.
Notes: Fechar a parte 1 ligando o grafico a bancada. A frase do rodape e a que
importa: a turma tende a tratar qualquer oscilacao como problema de
ganho, e gasta a aula mexendo em kP e kD.
O quarto card e o que mais pega em prova de arena: derrapagem corrompe
a odometria, e dai todo o autonomo vai embora.
Pedir exemplos que eles ja viram na propria bancada antes de virar o
slide.

## Slide 9
2
PARTE 2
A curva S
Aceleração em rampa, jerk finito, forma fechada
o quíntico
os três picos
de onde vem T
o preço
Notes: Parte 2 e a matematica. Avisar que nao tem iteracao nem tabela: e uma
formula que cabe em um slide.

## Slide 10
A IDEIA
Se o degrau é o problema, troque o degrau por uma rampa
A curva S
07
a (mm/s²)
+600
0
-600
1.50 s
1.88 s
trapézio (jerk infinito nos cantos)
curva S (jerk = inclinação desta rampa)
⚠
A inclinação da rampa âmbar É o jerk. Limitar jerk é a mesma coisa que dizer “a aceleração não pode mudar mais rápido que isso”.
Notes: Este e o slide que da o nome: a aceleracao entra e sai em rampa, e a
VELOCIDADE resultante tem a forma de S.
Insistir na equivalencia: limitar jerk = limitar a inclinacao da
aceleracao. Quem entendeu isso ja entendeu o perfil.
A curva ambar passa de 600? Nao - o pico dela aqui e 493 mm/s2, dentro
do limite. Quem decidiu a duracao neste caso foi a velocidade.

## Slide 11
O QUÍNTICO DE JERK MÍNIMO
Uma função, e as outras três saem por derivada
A curva S
08
u = t / T s(u) = d · (10u³ − 15u⁴ + 6u⁵)
v(u) = 30 · d/T · u² · (1−u)²
a(u) = 60 · d/T² · u · (1−u) · (1−2u)
j(u) = 60 · d/T³ · (1 − 6u + 6u²)
Nas duas pontas: v = 0 E a = 0
O motor não recebe degrau nem na partida nem na chegada.
Só d e T entram
Distância e duração. Todo o resto do perfil é consequência.
Notes: O nome 'jerk minimo' vem de otimizacao: entre todas as trajetorias que
saem de a e chegam em b no tempo T com as pontas paradas, esta e a que
minimiza a integral do jerk ao quadrado.
Nao precisa provar na aula. O que vale notar: cada linha e a derivada da
linha de cima - da para pedir que a turma derive v para achar a, no
quadro.
Notar que u vai de 0 a 1 sempre: o perfil e o MESMO para qualquer
distancia, so muda a escala.

## Slide 12
AS QUATRO CURVAS
O mesmo movimento, visto nas quatro derivadas
A curva S
09
s (mm)
300
v (mm/s)
300
pico = 1.875·d/T
a (mm/s²)
t (s)
493
j (mm/s³)
t (s)
2731
finito!
Notes: Ler os quatro na ordem, da esquerda para a direita e de cima para baixo:
posicao em S, velocidade em sino, aceleracao em onda suave, jerk em
reta.
O grafico do jerk e o troco do deck: no trapezio ele era impulso
infinito, aqui e uma reta que cruza o zero no meio do movimento.
Perguntar: por que o jerk e maximo no inicio e no fim? Porque e la que a
aceleracao esta mudando mais rapido.

## Slide 13
DE ONDE VEM T
Inverta cada pico e fique com a maior duração
A curva S
10
|v|max = 1.8750·d/T → T ≥ 1.8750·d / vmax
|a|max = 5.7735·d/T² → T ≥ √(5.7735·d / amax)
|j|max = 60.000·d/T³ → T ≥ ∛(60·d / jmax)
limite
valor no lab
T exigido (d = 100 mm)
velocidade
300 mm/s
0.625 s
aceleração
600 mm/s²
0.981 s
jerk
3000 mm/s³
1.260 s <- manda
this.totalTime = Math.max(timeFromVelocity,
Math.max(timeFromAcceleration, timeFromJerk));
SCurveProfile.java
Notes: Aqui a turma costuma perguntar por que a MAIOR e nao a menor. Porque
cada linha e um T MINIMO: respeitar os tres ao mesmo tempo e respeitar
o mais exigente.
No lab, com 100 mm, quem manda e o jerk - 1.260 s contra 0.625 s da
velocidade. Ou seja: o parametro novo e o que decide o movimento.
Exercicio rapido: subir kMaxJerk para 20000 e perguntar quem passa a
mandar. Resposta: a aceleracao, com 0.981 s.

## Slide 14
O CÓDIGO
Forma fechada: nenhuma iteração, nenhuma tabela
A curva S
11
public State calculate(double t)
{
if (t <= 0.0) return new State(startPosition, 0.0, 0.0);
if (t >= totalTime) return new State(startPosition + delta, 0.0, 0.0);
double u = t / totalTime;
double oneMinusU = 1.0 - u;
double position = startPosition + delta * u*u*u * (10.0 - 15.0*u + 6.0*u*u);
double velocity = 30.0 * delta / totalTime * u*u * oneMinusU*oneMinusU;
double acceleration = 60.0 * delta / (totalTime*totalTime) * u * oneMinusU * (1.0 - 2.0*u);
return new State(position, velocity, acceleration);
}
SCurveProfile.java
Mesma interface do TrapezoidProfile
Constraints, State, calculate(t), isFinished(t). Trocar um pelo outro no comando são duas linhas.
State carrega a aceleração
O TrapezoidProfile não devolve. E é ela que alimenta o termo ka do feedforward.
Notes: Chamar atencao para as duas primeiras linhas: fora do intervalo o perfil
devolve as pontas PARADAS. Com isso, segurar o comando depois do fim nao
gera comando estranho nenhum - detalhe que evita um bug chato.
A escolha de imitar a interface do TrapezoidProfile e deliberada: o lab
quer que trocar de perfil seja trivial, para a comparacao ser honesta.
Nada de Math.pow: multiplicacao explicita e mais rapida e mais legivel.

## Slide 15
O PREÇO
Maciez custa tempo — e é bom saber quanto
A curva S
12
v (mm/s)
300
1.50 s
1.88 s
cruzeiro: o trapézio fica no teto
o quíntico só TOCA o teto
trapézio 1.50 s
curva S 1.88 s (+25%)
⚠
O quíntico não tem fase de velocidade constante: a média é 53% do pico. Curso curto (atirador, garra, elevador) não se nota; atravessar o campo, nota.
Notes: Slide de honestidade. A curva S nao e de graca, e o aluno tem que saber
escolher.
300 mm, mesmos limites: trapezio 1.50 s, curva S 1.88 s. O trapezio
passa um tempo inteiro no teto de velocidade; o quintico so toca o teto
por um instante.
Se o tempo pesar mais que a maciez, o caminho e o perfil de 7 fases
(jerk trapezoidal), que tem cruzeiro - mais ~120 linhas, com os casos
degenerados. Nao entra neste lab.

## Slide 16
3
PARTE 3
No robô
Quem calcula o perfil, quem fecha a malha
arquitetura
feedforward
os três botões
o que plotar
Notes: Parte 3 e o lab10CurvaS rodando. A partir daqui e bancada.

## Slide 17
ARQUITETURA
O comando planeja, o subsystem executa
No robô
13
COMANDO — dono do plano
▸ monta o perfil no initialize()
▸ conta o tempo com um Timer
▸ a cada ciclo: calculate(t)
▸ entrega s, v, a ao subsystem
SUBSYSTEM — dono da malha
▸ feedforward + PID → volts
▸ setVoltage() compensa a bateria
▸ clamp em kPositionMaxVolts
▸ segura a posição no periodic()
perfil (s, v, a) → feedforward.calculate(v, a) + pid.calculate(medido, s) → volts
⚠
Trocar degrau por trapézio por curva S não mexe uma linha no subsystem. É o teste de que a separação está certa.
Notes: Esta divisao e a razao de o lab ter tres comandos e um subsystem, e nao
tres subsystems.
Perguntar: por que o hold de posicao fica no periodic() e nao no
execute()? Porque o periodic roda mesmo sem comando agendado - e isso
que faz o eixo voltar se alguem empurrar depois que o comando terminou.
Lembrar tambem do default command: neste lab NAO existe, de proposito.
Qualquer comando que escrevesse no motor todo ciclo apagaria o hold.

## Slide 18
FEEDFORWARD + PID
O perfil só rende se alguém antecipar
No robô
14
public void followSetpoint(double positionMM, double velocityMMps, double accelMMps2)
{
driveVolts(feedforward.calculate(velocityMMps, accelMMps2)
+ pidController.calculate(getPositionMM(), positionMM));
}
AtiradorSubsystem.java
ganho
unidade
o que faz
ks
V
tira o eixo da inércia (atrito seco)
kv
V / (mm/s)
paga a velocidade pedida
ka
V / (mm/s²)
ANTECIPA a aceleração — é o que faz a curva S render
⚠
No projeto ks = kv = ka = 0: o perfil é seguido só pelo feedback. Funciona, mas o eixo fica sempre atrasado. Caracterizar o mecanismo é o exercício seguinte.
Notes: Ponto que separa quem entendeu de quem copiou: sem feedforward, o PID so
reage ao erro, entao o eixo sempre persegue o perfil de longe.
Com ka, o motor recebe tensao PORQUE vai acelerar, nao porque atrasou.
Roteiro de caracterizacao na bancada: ks por rampa manual ate o eixo
mexer; kv por tensao fixa dividida pela velocidade medida em regime; ka
por tentativa, subindo de pouco a partir de zero.
Deixar em zero na primeira rodada e proposital: a turma ve o atraso e
entende para que serve o termo.

## Slide 19
NA BANCADA
Três botões, o mesmo eixo, o mesmo alvo
No robô
15
botão
comando
perfil
limita
A
AtiradorSCurveCmd
curva S
v, a e j
B
AtiradorTrapezoidCmd
TrapezoidProfile
v e a
X
AtiradorStepCmd
degrau (nenhum)
nada
Y
AtiradorSCurveCmd
volta à origem
v, a e j
Também no autônomo
Os três estão no SendableChooser, para rodar sem joystick.
Alvo em um só lugar
AtiradorConstants.kTargetMM = 100 mm. Mudou ali, mudou nos quatro.
⚠
Comece pelo X (degrau), depois B, depois A: a sequência ensina mais que a explicação.
Notes: Ordem X -> B -> A e proposital: cada um corrige o anterior.
No X, o PID comeca com erro maximo e satura a tensao; a forma do
movimento e decidida pela saturacao, nao por um plano.
No B aparece o controle de velocidade e aceleracao, mas o tranco da
partida continua.
No A o tranco sai, e o movimento fica visivelmente mais lento - deixar a
turma reclamar do tempo ANTES de mostrar o slide do preco.

## Slide 20
O QUE PLOTAR
O gráfico é a aula
No robô
16
Atirador/Setpoint Acel mmps2
canal
degrau
trapézio
curva S
Setpoint Acel mmps2
sempre 0
onda quadrada
trapézio suave
Setpoint Vel mmps
sempre 0
trapézio
sino
Posicao mm
sobe saturado
segue o perfil
segue o perfil
Erro mm
salta para 100
pequeno
pequeno
Tensao V
satura em 6 V
pode saturar
sobra margem
⚠
No degrau, velocidade e aceleração desejadas valem zero: não existe plano nenhum. É isso que o gráfico vazio está dizendo.
Notes: Abrir o grafico no Glass ou Shuffleboard ANTES de apertar qualquer
botao, com os tres canais de setpoint ja na tela.
A linha do Erro mm no degrau e a mais didatica: ela salta para o valor
do alvo inteiro no primeiro ciclo. Nos perfis, o erro fica pequeno o
tempo todo porque o setpoint caminha junto com o eixo.
Tensao sobrando na curva S e um bonus de seguranca: menos saturacao,
menos corrente de pico.

## Slide 21
PLANO B
Jerk limitado sem classe nova, com SlewRateLimiter
No robô
17
// Limita o JERK da aceleracao e integra para achar a velocidade.
private final SlewRateLimiter limiteDeJerk = new SlewRateLimiter(kMaxJerk);
private double velocidadeSuave = 0.0;
// a cada ciclo de 20 ms:
double aceleracaoBruta = (velocidadeDoTrapezio - velocidadeSuave) / kDt;
double aceleracaoSuave = limiteDeJerk.calculate(aceleracaoBruta);
velocidadeSuave += aceleracaoSuave * kDt;
edu.wpi.first.wpilibj.SlewRateLimiter
A favor
Cinco linhas, nenhuma classe nova, e funciona em teleop com joystick — onde não existe perfil para calcular.
Contra
O filtro atrasa. A distância de frenagem do trapézio fica curta e aparece um overshoot pequeno, que o PID limpa.
⚠
Ponto-a-ponto, o quíntico é melhor: chega sem overshoot e com o tempo conhecido antes de o motor girar.
Notes: Vale mostrar porque e a resposta certa para teleop: com joystick nao ha
alvo, logo nao ha perfil - e o limitador em serie e a unica opcao.
Explicar o overshoot: o trapezio calculou onde comecar a frear supondo
aceleracao instantanea. O filtro atrasa a frenagem, entao o eixo passa
um pouco do alvo.
Cuidado com um erro comum: dois SlewRateLimiter em serie na VELOCIDADE
nao limitam jerk - limitam aceleracao duas vezes. O limitador tem que
agir na ACELERACAO, como no codigo.

## Slide 22
TESTES
A matemática dá para conferir sem robô
No robô
18
// ./gradlew test - roda em 4 s, sem roboRIO e sem HAL.
for (int i = 0; i <= 2000; i++) {
double t = profile.totalTime() * i / 2000.0;
picoJerk = Math.max(picoJerk, Math.abs(profile.jerk(t)));
}
assertTrue(picoJerk <= kMaxJerk * 1.001);
SCurveProfileTest.java
teste
o que garante
comecaEterminaParado
v = 0 E a = 0 nas duas pontas
respeitaOsTresLimites
picos de v, a e j dentro do pedido
quemMandaNaDuracao...
T sai do limite mais apertado
integralDaVelocidadeDaOCurso
a área sob v(t) é a distância
funcionaNoSentidoNegativo
alvo atrás do ponto de partida
cursoZeroNaoTravaOComando
T = 0 e isFinished(0) = true
Notes: Perfil e matematica pura: nao toca hardware, logo da para testar no
desktop. Bom argumento para a turma: o que da para testar sem robo,
teste sem robo.
O teste da integral da velocidade e o mais bonito: ele confere o
polinomio por um caminho totalmente diferente (somar v*dt) e tem que dar
a mesma distancia.
A tolerancia de 1.001 existe porque a amostragem e finita, nao porque a
formula erra.

## Slide 23
RESUMO
Três frases para levar
No robô
19
O WPILib limita aceleração. Quem limita o tranco é você.
Degrau em aceleração
= jerk infinito. É o tranco, a folga batendo e a corrente de pico.
Rampa em aceleração
= curva S. Um quíntico de 30 linhas resolve o caso ponto-a-ponto.
Maciez custa tempo
+25% no exemplo de 300 mm. Saber o preço é parte de escolher.
Projeto: lab10CurvaS · Decks irmãos: Lab9-OmniDrive · Lab9-MatrizRotacao-Trajetoria
Notes: Fechar voltando a pergunta da capa. Se a turma responder 'da, mas tem que
escrever o perfil - o WPILib so limita aceleracao', o deck cumpriu.
Deixar duas tarefas: (1) caracterizar ks/kv/ka e repetir a comparacao;
(2) baixar kMaxJerk ate o movimento ficar lento demais, e explicar por
que.
Quem quiser ir alem: perfil de 7 fases com jerk trapezoidal, que junta a
maciez da curva S com a fase de cruzeiro do trapezio.