## Slide 1
frente
ROBÓTICA MÓVEL · WORLDSKILLS · LAB 9
Quem define
a frente do robô
Não é o giroscópio — e entender a diferença resolve
metade dos problemas de direção na arena.
Base holonômica de 3 rodas a 120° · Titan + navX · WPILib / Java
Notes: Este deck nasceu de uma pergunta de aluno: 'o que determina a frente do
robo e a posicao do giroscopio?'.
A resposta curta e nao — e a resposta longa separa dois conceitos que a
turma costuma embolar: a frente do ROBO e a frente do CAMPO.
Vale abrir perguntando isso para a turma e deixar votarem antes.

## Slide 2
A PERGUNTA
O giroscópio determina a frente do robô?
Parte 1 — A frente nasce nas rodas
01
Não. O giroscópio mede quanto o robô girou — nunca o que é a frente dele.
A frente do ROBÔ
Nasce da montagem das rodas e da fiação dos motores. É geometria e cabo — está decidida antes de a IMU ser ligada, e não muda enquanto o robô anda.
A frente do CAMPO
Essa sim vem da IMU: o zero dela decide para onde aponta o +x da arena. É o que o field-oriented e a odometria usam como referência.
Notes: Deixar a distincao no quadro o deck inteiro: FRENTE DO ROBO x FRENTE DO
CAMPO.
Analogia que funciona: a proa de um barco e a proa, independente da
bussola. A bussola so diz para que lado do mundo a proa esta apontando.
Trocar a bussola de lugar nao transforma a popa em proa.

## Slide 3
1
PARTE 1
A frente nasce nas rodas
Geometria e fiação, antes de qualquer sensor
as três equações
a roda 1
canais do Titan
setInverted
Notes: Parte 1: onde a frente e decidida de fato. Tudo aqui e fisico —
nenhuma linha depende de sensor.

## Slide 4
ONDE A FRENTE É DECIDIDA
No sinal da primeira equação
A frente nasce nas rodas
02
public void driveRobotOriented(double vx, double vy, double wz)
{
// Cinematica holonomica de 3 rodas a 120 graus
double targetPercent1 = -vx + wz;
double targetPercent2 = 0.5 * vx + (Math.sqrt(3) / 2.0) * vy + wz;
double targetPercent3 = 0.5 * vx - (Math.sqrt(3) / 2.0) * vy + wz;
OmnidriveSubsystem.java
Com vx positivo, a roda 1 gira ao contrário das rodas 2 e 3. A direção física em que o chassi sai andando quando isso acontece É a frente — por definição. Não há outra definição no projeto inteiro.
vx = “para a frente”
é só um nome. O que o nome significa, quem decide é o hardware.
A mesma conta na odometria
forwardKinematics() inverte estas três linhas. Mesma convenção.
Notes: Ler a primeira equacao em voz alta: 'roda 1 recebe MENOS vx'.
Perguntar: por que menos? Porque a roda 1 esta do lado oposto ao
movimento — ela e a traseira. Se as tres recebessem +vx, o robo giraria
no lugar em vez de andar.
Ponto central do deck: a frente e consequencia desse sinal, nao de um
sensor.

## Slide 5
A FRENTE É O LADO OPOSTO À RODA 1
Olhando o chassi de cima
A frente nasce nas rodas
03
frente (+)
lado (+)
roda 1
traseira
roda 2
frontal dir.
roda 3
frontal esq.
▸ Roda 1 atrás: é a única que recebe vx com sinal negativo. Ela empurra o chassi para o lado oposto a ela.
▸ Rodas 2 e 3 na frente: recebem metade de vx cada uma, somando o mesmo empurrão para a frente.
▸ As setas brancas são o sentido em que cada roda traciona quando se pede vx positivo.
⚠
Gire este desenho 120° e nada muda na matemática — muda só qual lado você chama de frente.
Notes: Mostrar com a mao: as duas rodas da frente empurram para cima, a traseira
puxa no sentido contrario, e a soma vetorial da os 100% para a frente.
Se a turma tiver o robo na mesa, girar o chassi 120 graus e repetir a
pergunta: e agora, qual e a frente? Resposta: o lado oposto a roda que
esta no canal 0.

## Slide 6
O QUE REALMENTE DECIDE
Três coisas, nenhuma delas um sensor
A frente nasce nas rodas
04
01
A montagem das rodas
Onde cada roda está parafusada no chassi, a 120° uma da outra.
02
Qual roda está em qual canal
O canal 0 é a traseira. Trocar os cabos de dois motores move a frente do robô sem mudar uma linha de código.
03
Os setInverted
Inverter um motor inverte o sentido daquela roda e desmonta a geometria das três.
// Constants.java
kMotor1Channel = 0; // Traseira
kMotor2Channel = 1; // Frontal Dir.
kMotor3Channel = 2; // Frontal Esq.
// motorSettings()
motor1.setInverted(false);
motor2.setInverted(false);
motor3.setInverted(false);
⚠
Os comentários “Traseira / Frontal Dir. / Frontal Esq.” não configuram nada: eles descrevem o que já foi decidido no parafuso e no conector. Se o cabo não bate com o comentário, quem está errado é o comentário.
Notes: Insistir no terceiro item: setInverted nao e 'ajuste fino'. Inverter uma
roda so, das tres, quebra a geometria — o robo passa a girar quando
deveria andar reto.
E insistir no aviso de baixo: comentario nao e configuracao. Ja perdi
tarde inteira procurando bug de software que era cabo trocado.

## Slide 7
PROVA
Troque dois cabos e a frente muda de lugar
A frente nasce nas rodas
05
Como está hoje
1
2
3
frente
Canal 0 = roda de trás.
A frente é o lado entre as rodas 2 e 3.
Trocando os cabos 0 e 1
1
2
3
frente
Canal 0 passou a ser outra roda.
A frente girou 120°, sem recompilar nada.
Notes: Se der, fazer ao vivo: desligar, trocar dois conectores do Titan, ligar
e mandar o robo 'para a frente'. Ele sai andando para outro lado.
Nenhuma linha de codigo mudou e o giroscopio e o mesmo — o que mudou foi
qual motor atende pelo nome de roda 1.

## Slide 8
2
PARTE 2
O giroscópio e o campo
O que a IMU realmente define
θ
o zero da IMU
montagem da placa
kGyroReversed
Notes: Parte 2: agora sim entra a IMU — mas para definir outra coisa.

## Slide 9
O QUE A IMU MEDE
O ângulo entre a frente do robô e o +x do campo
O giroscópio e o campo
06
+x do campo
+y
frente do robô
θ
▸ A frente do robô (âmbar) está presa ao chassi. Ela não depende da IMU.
▸ O +x do campo (cinza) está preso à arena. Ele não gira com o robô.
▸ θ é só o ângulo entre os dois. É a única coisa que a IMU entrega — e é exatamente o que falta para converter um referencial no outro.
Rotation2d.fromDegrees(
kGyroReversed ? -getHeading() : getHeading())
getRotation2d()
Notes: Mostrar com as duas maos: uma mao e a frente do robo, a outra e o +x do
campo. Gire so a mao do robo — o angulo entre elas muda, mas nenhuma das
duas 'virou' a outra.
theta e o unico numero que a IMU contribui para toda a navegacao. Todo o
resto (escala, direcao, cinematica) vem das rodas.

## Slide 10
O ZERO DA IMU
Ele decide para onde aponta o +x do campo
O giroscópio e o campo
07
Mesmo robô, mesma frente, nos dois quadros. O que muda é quando a IMU foi zerada.
Zerou com o robô assim
frente do robô
= +x do campo
A frente do robô vira o +x do campo.
θ = 0°.
Zerou com o robô girado
+x campo
frente do robô
θ
O +x do campo ficou em outro lugar.
Agora o mesmo robô marca θ = 40°.
Notes: Este e o slide que mata a confusao. As duas setas ambar sao identicas —
a frente do robo nao mudou. A cinza e que mudou de lugar.
resetHeading() faz exatamente isso: congela o campo na direcao em que a
frente do robo estava apontando naquele instante. Por isso o gatilho do
joystick 'realinha o campo', nao o robo.

## Slide 11
E A PLACA, MONTADA TORTA?
Yaw é rotação em torno do eixo vertical
O giroscópio e o campo
08
Girada na horizontal
A navX parafusada 90° torta no chassi.
Soma uma constante a θ. A frente do robô não se mexe — o campo é que nasce girado.
De cabeça para baixo
O yaw troca de sinal: girar para a esquerda passa a contar como direita.
É isso que kGyroReversed conserta.
Deitada de lado
Aí sim quebra: o que era yaw virou pitch ou roll, e getAngle() deixa de medir a rotação no plano do chão.
placa torta na horizontal → θ + constante placa invertida → θ com sinal trocado
⚠
Em nenhum dos três casos a frente do robô muda. A placa só mede rotação; ela não tem como saber onde ficam as rodas.
Notes: Pegar a placa (ou um livro) e girar na mao para mostrar os tres casos.
O caso 'deitada de lado' e o unico que quebra de verdade, e o sintoma e
caracteristico: o angulo muda quando voce INCLINA o robo, nao quando
gira. Se aparecer isso na bancada, e montagem fisica, nao flag.

## Slide 12
DIAGNÓSTICO
O sintoma diz se é cabo ou se é IMU
O giroscópio e o campo
09
Sintoma
O que é
Onde mexer
Anda para o lado errado com o campo zerado certo
fiação ou montagem
canais em Constants
Gira no lugar quando devia andar reto
uma roda invertida das três
setInverted()
Robô-relativo certo, field-oriented girado
zero da IMU
resetHeading no início
Field-oriented espelhado: corrige para o lado errado
sinal do yaw
kGyroReversed
θ muda quando você inclina o robô, não quando gira
placa deitada
montagem da navX
⚠
Regra de bolso: se o erro aparece no modo robô, é hardware. Se só aparece no modo campo, é IMU. Testar nessa ordem economiza a tarde.
Notes: Pedir para a turma classificar cada sintoma ANTES de mostrar a coluna do
meio — funciona bem como exercicio rapido.
A regra de bolso do rodape e o que eles levam para a arena: erro no modo
robo = hardware; erro so no modo campo = IMU.

## Slide 13
O TESTE DE 30 SEGUNDOS
Qual lado é a frente, sem discussão
O giroscópio e o campo
10
▸ 1. Robô no chão, espaço livre à frente, bateria carregada.
▸ 2. Segure o botão e mande vx positivo, sem rotação e sem campo.
▸ 3. O lado para onde ele sai andando é a frente. Fim da discussão.
▸ 4. Não é o lado que você queria? Então é cabo ou parafuso — não mexa na IMU.
// RobotContainer, so para o teste
new JoystickButton(joystick, 2).whileHeld(
new RunCommand(
() -> driveSubsystem
.driveRobotOriented(0.4, 0.0, 0.0),
driveSubsystem));
⚠
driveRobotOriented, não driveFieldOriented: o teste tem que ficar fora do alcance da IMU.
Notes: Ponto fino importante: o teste TEM que ser com driveRobotOriented. Se
usarem o field-oriented, a IMU entra na conta e o teste deixa de isolar
o que a gente quer medir.
0.4 e deliberadamente devagar: da para acompanhar andando ao lado.

## Slide 14
EM UMA FRASE
O que levar do laboratório
O giroscópio e o campo
11
A frente do robô é decidida por parafuso e cabo. O giroscópio só diz para onde essa frente está apontando no campo.
Mude a fiação
A frente do robô muda de lugar — e o código nem fica sabendo.
Zere a IMU
A frente do campo muda de lugar. O robô continua igual.
Nunca o contrário
Nenhuma flag de software move uma roda; nenhum parafuso move o norte.
Decks irmãos: Lab9-OmniDrive-CommandBased-Odometria · Lab9-MatrizRotacao-Trajetoria
Notes: Fechar com a pergunta de abertura: 'o que determina a frente do robo e a
posicao do giroscopio?'. Se a turma responder 'nao, e a roda que esta no
canal 0', o deck cumpriu o objetivo.
Emendar com o deck da matriz de rotacao: agora que sabemos o que e theta,
da para ver o que se faz com ele.