## Slide 1
um vetor, dois nomes
ROBÓTICA MÓVEL · WORLDSKILLS · LAB 9
A matriz de rotação
e o trajeto pela arena
Dois referenciais, uma matriz 2×2 — e como ela leva o
robô até uma coordenada da arena.
Base holonômica de 3 rodas a 120° · odometria + navX · WPILib / Java
Notes: Deck curto, para rodar depois do Lab 9 principal.
A ideia central: o robo mede e atua no referencial dele, a arena e
descrita em outro referencial, e a unica coisa que liga os dois e uma
matriz 2x2. Quem entende essa matriz entende field-oriented, odometria
e navegacao por coordenadas de uma vez.

## Slide 2
ROTEIRO
Duas partes, um conceito só
Parte 1 — A matriz de rotação
01
1
A matriz de rotação
Por que existem dois referenciais, de onde sai a
matriz 2×2 e os dois sentidos em que ela é usada.
2
Trajeto por coordenadas
Como transformar “vá para (1,80 · 0,80)” em
velocidade para as três rodas, ciclo a ciclo.
⚠
Pré-requisito: a odometria tem que estar com escala e sinal conferidos. Matriz certa com escala errada leva o robô, com toda a convicção, para o lugar errado.
Notes: Combinar com a turma: a parte 1 e matematica no quadro, a parte 2 e
codigo. Se o tempo apertar, a parte 1 e a que nao pode ser cortada —
a parte 2 e aplicacao direta dela.

## Slide 3
1
PARTE 1
A matriz de rotação
Dois referenciais e a ponte entre eles
referencial do robô
referencial do campo
R(θ) e R(-θ)
onde está no código
Notes: Parte 1. Objetivo: sair daqui sabendo escrever a matriz de cabeca e
saber dizer, olhando uma linha de codigo, em que sentido ela esta
sendo aplicada.

## Slide 4
O PROBLEMA
O robô mede num referencial, a arena vive em outro
A matriz de rotação
02
▸ Referencial do robô: é onde as rodas e os encoders vivem. “vx” é sempre para a frente do robô, “vy” é sempre para a esquerda dele.
▸ Referencial do campo: é onde a arena vive. Uma coordenada só faz sentido aqui — o ponto (1,80 · 0,80) não se move quando o robô gira.
▸ O conflito: gire o chassi 90° e “para a frente do robô” passou a apontar para outro lado da arena. A medida é a mesma, o significado mudou.
+x campo
+y campo
frente do robô
lado do robô
θ
Notes: Perguntar para a turma: se eu mando “vx = 1” com o robo girado 40 graus,
para onde ele vai? Resposta: para a frente DELE, que nao e mais o +x do
campo. Esse e o slide em que a ficha cai.
theta e o angulo do campo para o robo, medido anti-horario.

## Slide 5
DE ONDE SAI A MATRIZ
Projetar os eixos do robô nos eixos do campo
A matriz de rotação
03
Um vetor (vx, vy) escrito no referencial do robô significa: ande vx ao longo da frente do robô, e vy ao longo do lado dele. Para saber o que isso dá no campo, basta somar a contribuição de cada um nos eixos do campo.
x_campo = vx·cos θ - vy·sin θ
y_campo = vx·sin θ + vy·cos θ
as mesmas duas linhas, em forma de matriz
[ x_c ] [ cos θ -sin θ ] [ vx ]
[ y_c ] = [ sin θ cos θ ] [ vy ]
É só uma troca de base
As colunas da matriz são os eixos do robô escritos em coordenadas de campo. Nada é esticado: a matriz só gira, então o comprimento do vetor não muda.
Dois casos para decorar
θ = 0° → a matriz é a identidade: robô e campo coincidem.
θ = 90° → a frente do robô virou o +y do campo: (1, 0) vira (0, 1).
Notes: Deduzir no quadro com theta = 90 graus antes de mostrar o caso geral:
cos 90 = 0, sin 90 = 1, entao (vx, vy) = (1, 0) vira (0, 1).
Insistir que a matriz nao muda o comprimento do vetor — e rotacao pura,
nao escala. Erro de escala nunca e culpa da matriz.

## Slide 6
OS DOIS SENTIDOS
A mesma matriz, usada de ida e de volta
A matriz de rotação
04
Rotação é fácil de inverter: girar de -θ desfaz girar de +θ. Na forma de matriz, a inversa é a transposta — trocar o sinal dos dois senos.
ROBÔ → CAMPO R(θ)
Usado na odometria: as rodas mediram deslocamento no
referencial do robô.
x_c = vx·cos θ - vy·sin θ
y_c = vx·sin θ + vy·cos θ
Pose2d.exp() · Translation2d.rotateBy(+θ)
CAMPO → ROBÔ R(-θ)
Usado para acionar: o alvo veio em coordenadas de
arena, as rodas não entendem isso.
vx = x_c·cos θ + y_c·sin θ
vy = -x_c·sin θ + y_c·cos θ
driveFieldOriented()
⚠
Os dois sentidos leem o mesmo rumo (getRotation2d()), com a mesma flag kGyroReversed. É por isso que odometria e field-oriented nunca divergem de convenção neste projeto.
Notes: Truque para a turma lembrar o sentido: olhe de quem e o dado de entrada.
Dado que veio das RODAS -> R(+theta), porque ele nasceu no referencial do
robo e precisa ir para o campo. Dado que veio de um ALVO ou do joystick
em campo -> R(-theta), porque ele precisa descer para as rodas.

## Slide 7
NO CÓDIGO · CAMPO → ROBÔ
É literalmente a matriz, em duas linhas
A matriz de rotação
05
public void driveFieldOriented(double fieldVx, double fieldVy, double wz)
{
// Rotacao campo -> robo: gira o vetor de -theta. Mesma fonte de rumo
// que a odometria usa, para as duas nao divergirem de convencao.
Rotation2d angle = getRotation2d();
double robotVx = smoothVx * angle.getCos() + smoothVy * angle.getSin();
double robotVy = -smoothVx * angle.getSin() + smoothVy * angle.getCos();
driveRobotOriented(robotVx, robotVy, smoothWz);
}
OmnidriveSubsystem.java
O sinal é a única pegadinha
Os dois senos trocados de sinal em relação a R(θ) são o que fazem a rotação ser de -θ. Inverter isso faz o robô andar espelhado.
Rotation2d já traz cos e sin
getCos() e getSin() vêm pré-calculados no objeto: não há chamada trigonométrica por ciclo nessa conta.
Notes: Mostrar linha por linha ao lado da formula do slide anterior.
Se alguem perguntar dos smoothVx: e o SlewRateLimiter, que suaviza a
rampa de velocidade antes da rotacao. Nao muda a matematica da rotacao.

## Slide 8
NO CÓDIGO · ROBÔ → CAMPO
Na odometria ela está escondida no exp()
A matriz de rotação
06
double[] robotDelta = forwardKinematics(delta1, delta2, delta3);
Rotation2d angle = gyroAngle.plus(gyroOffset);
double dTheta = angle.minus(previousAngle).getRadians();
// exp() gira o deslocamento local para o campo E integra o arco de
// verdade, em vez de assumir que o robo andou reto dentro do ciclo
Pose2d newPose = pose.exp(new Twist2d(robotDelta[0], robotDelta[1], dTheta));
Odometry.java · updateWithTime()
Quando o dado é velocidade e não deslocamento, a rotação aparece sem disfarce:
return new Translation2d(vxMetersPerSecond, vyMetersPerSecond)
.rotateBy(pose.getRotation());
Odometry.java · getFieldVelocity()
Por que exp() e não só a matriz
Com dθ ≠ 0 o robô andou em arco. O exp() aplica a rotação e corrige o arco; com dθ = 0 ele vira a matriz pura.
Notes: Ponto importante: na odometria a matriz existe, mas quem a aplica e o
Pose2d.exp(). Com dTheta = 0 o exp degenera exatamente na matriz 2x2.
Com dTheta diferente de zero ele ainda corrige o arco percorrido dentro
dos 20 ms — por isso vale mais que uma rotacao simples.

## Slide 9
PROVA NUMÉRICA
Robô girado 90°, andando para a frente
A matriz de rotação
07
Melhor caso para conferir sinal: com θ = 90° os cossenos somem e sobra só a troca de eixos.
Grandeza
Robô
Campo
velocidade
(1 · 0) m/s
(0 · 1) m/s
significado
para a frente
para a esquerda
substituindo cos 90° = 0 e sin 90° = 1
x_c = 1·0 - 0·1 = 0
y_c = 1·1 + 0·0 = 1
odometry.resetPose(
new Pose2d(0, 0, Rotation2d.fromDegrees(90)),
new Rotation2d());
// no referencial do robo: para a frente
assertEquals(1.0, odometry
.getVxMetersPerSecond(), 1e-6);
// no campo: isso aponta para +y
assertEquals(0.0, odometry
.getFieldVelocity().getX(), 1e-6);
assertEquals(1.0, odometry
.getFieldVelocity().getY(), 1e-6);
OdometryTest.java
./gradlew test · roda no PC, sem robô
Notes: Fechar a parte 1 aqui: a conta no quadro e o teste automatizado dizem a
mesma coisa. Rodar ./gradlew test na frente da turma se der tempo —
13 testes, dois deles so dessa rotacao.
Se o sinal estivesse trocado, o teste de 90 graus daria -1 em vez de +1.

## Slide 10
2
PARTE 2
Trajeto por coordenadas
De “vá para (1,80 · 0,80)” até RPM nas rodas
erro no campo
malha fechada
três pontos
ajuste em campo
Notes: Parte 2. Agora a matriz vira ferramenta: ela e um dos elos da corrente
que transforma uma coordenada da arena em rotacao de roda.

## Slide 11
A IDEIA
Erro no campo, direção unitária, velocidade proporcional
Trajeto por coordenadas
08
▸ 1. O erro é um vetor de campo: alvo - pose. Ele já aponta para onde o robô tem que ir, em coordenadas de arena.
▸ 2. Normalizar dá a direção: dividir pelo comprimento separa “para onde” de “com que velocidade”.
▸ 3. A velocidade sai da distância: erro × kTranslationP, limitado entre o piso que vence o atrito e a velocidade de cruzeiro.
▸ 4. A matriz faz o resto: driveFieldOriented recebe esse vetor de campo e desce para as rodas.
+x campo
+y campo
pose
alvo
erro =
alvo - pose
dir = erro / |erro|
speed = |erro| × kTranslationP
Notes: Insistir no passo 2: normalizar. Quem esquece de dividir pela distancia
acaba com um controlador cuja velocidade depende do tamanho da arena.
O passo 3 e o que da a desaceleracao de graca: perto do alvo o erro e
pequeno, logo a velocidade e pequena. Nao precisa de rampa manual.

## Slide 12
A MALHA FECHADA
Onde a matriz entra, e onde ela sai
Trajeto por coordenadas
09
alvo
(x, y) do campo
erro
alvo - pose
direção × speed
vetor de campo
R(-θ)
campo → robô
cinemática
3 rodas + PID
encoders
+ IMU
R(+θ)
pose no campo
a pose estimada volta como referência a cada 20 ms
Duas vezes, sentidos opostos
R(-θ) para acionar, R(+θ) para medir. A mesma leitura de rumo nas duas.
Nada de cronômetro
O erro vem da pose, não do tempo. Bateria fraca ou tapete diferente não deslocam o ponto final.
Escorregão não acumula
Empurre o robô no meio do trajeto: no ciclo seguinte o erro já é outro e ele volta.
Notes: Percorrer a corrente com o dedo, da esquerda para a direita, e depois a
linha tracejada de volta. Os dois blocos rosa sao a mesma matriz, em
sentidos opostos — e o resumo visual do deck inteiro.

## Slide 13
O TRAJETO DE EXEMPLO
Três coordenadas, 1 s de parada em cada
Trajeto por coordenadas
10
+x · frente
+y · esquerda
início (0,00 · 0,00)
P1 (1,00 · 0,00)
P2 (1,00 · 0,80)
P3 (1,80 · 0,80)
○ pausa de 1 s em cada ponto
▸ A origem é onde o autônomo começou: o grupo chama resetOdometry() antes da primeira perna, então as coordenadas saem do ponto de partida.
▸ O robô não gira em nenhum momento: a seta ciano dentro do chassi aponta para +x nos quatro pontos. Na segunda perna ele anda de lado.
▸ Cada perna tem timeout: se o robô travar contra alguma coisa, o grupo segue para o ponto seguinte em vez de ficar empurrando.
Notes: Marcar no tapete, com fita, o ponto de partida antes da demonstracao —
ele e a origem de tudo.
Perguntar para a turma: na segunda perna, qual roda gira mais? Resposta:
depende do rumo; e justamente a matriz que distribui isso.

## Slide 14
O COMANDO DE UM PONTO
Três contas e uma chamada, por ciclo
Trajeto por coordenadas
11
Translation2d error = target.minus(drive.getPose().getTranslation());
double distance = error.getNorm();
// velocidade proporcional ao que falta: a desaceleracao sai de graca
double speed = Math.min(distance * AutoConstants.kTranslationP, AutoConstants.kDriveSpeed);
speed = Math.max(speed, AutoConstants.kMinDriveSpeed);
// direcao unitaria do erro, ja em coordenadas de campo
double dirX = error.getX() / distance;
double dirY = error.getY() / distance;
drive.driveFieldOriented(dirX * speed, dirY * speed, turn);
DriveToPointCommand.java · execute()
isFinished()
Termina quando a distância cai abaixo de kPositionTolerance (5 cm).
Sem resetEncoders()
O alvo é absoluto: a pose precisa continuar valendo de um ponto ao outro.
Notes: Comparar com o DriveDistanceCommand do deck anterior: lá o alvo e uma
distancia relativa e o comando zera os encoders no initialize. Aqui o
alvo e absoluto e zerar encoder seria perder a referencia.
O 'turn' que aparece na ultima linha e a correcao de rumo, calculada
acima com kHeadingP — o robo translada, nao gira.

## Slide 15
O GRUPO DOS TRÊS PONTOS
Ancorar, depois alternar perna e pausa
Trajeto por coordenadas
12
private static final Translation2d[] WAYPOINTS =
{
new Translation2d(1.00, 0.00), // P1
new Translation2d(1.00, 0.80), // P2
new Translation2d(1.80, 0.80) // P3
};
addCommands(new InstantCommand(drive::resetOdometry));
for (int i = 0; i < WAYPOINTS.length; i++)
{
addCommands(leg(drive, WAYPOINTS[i]));
addCommands(pause(drive));
}
WaypointAutoCommand.java
Trocar o trajeto
Só o array muda. Acrescentar um quarto ponto não mexe em mais nada do grupo.
resetOdometry, não resetHeading
resetHeading chama ahrs.reset(), que no navX não é instantâneo: o rumo zerado com atraso entra como salto na pose.
⚠
A pausa é um RunCommand(drive::stop, drive) com timeout, não um WaitCommand: WaitCommand não declara addRequirements(drive), e durante o 1 s o default command do subsystem — o joystick — reassume as rodas.
Notes: O detalhe da pausa e o tipo de erro que so aparece na arena, com o
joystick ligado e fora do centro. Vale contar como armadilha classica
do Command-Based: quem nao exige o subsystem, nao manda nele.

## Slide 16
AJUSTE EM CAMPO
Escala e sinal primeiro; ganho depois
Trajeto por coordenadas
13
Constante
Início
O que faz
Quando mexer
kTranslationP
0.8
velocidade por metro de erro
passa do ponto: suba
kPositionTolerance
0.05 m
raio em que o ponto conta
oscila no alvo: solte
kMinDriveSpeed
0.12
piso que vence o atrito
para antes e morre: suba
kDriveSpeed
0.35
teto de velocidade
por último, sempre
kHeadingP
0.010
correção de rumo por grau
gira em vez de corrigir: -0.010
ORDEM DE AJUSTE
escala da odometria
sinal dos eixos
kHeadingP
kMinDriveSpeed
kTranslationP
kDriveSpeed
Notes: Mexer em ganho antes de fechar escala e sinal e perder a tarde: o
controlador vai perseguir um alvo que a odometria esta informando errado.
Teste de escala: empurrar o robo 1 m com trena ao lado e comparar com
Odom X. Diferenca maior que 5 cm e escala, nao ganho.

## Slide 17
EM UMA FRASE
O que levar do laboratório
Trajeto por coordenadas
14
A matriz de rotação é a única coisa que liga o que o robô sente ao que a arena significa — e ela aparece duas vezes, em sentidos opostos.
R(+θ) · medir
Deslocamento das rodas → pose no campo. Dentro de Pose2d.exp() e de getFieldVelocity().
R(-θ) · acionar
Vetor de campo → velocidade das rodas. Dentro de driveFieldOriented().
Entre as duas
O erro: alvo menos pose, recalculado a cada 20 ms. É o autônomo inteiro.
Guia de implementação passo a passo: docs/autonomo-waypoints.html
Notes: Fechar pedindo para cada dupla responder, sem olhar o codigo: nesta
linha, a rotacao e de +theta ou de -theta? Se a turma acerta isso, o
objetivo do deck foi cumprido.
Mandar o guia HTML junto com os slides — ele tem o checklist de campo e
a tabela de diagnostico.